ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАГОВСКОГО сельского поселения МОСТОВСКОГО района Краснодарского края ТОМ II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Часть 1 Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана в ред. от 27.09.2017 г № 137.) Краснодар, 2009 г.

Российская Федерация

НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

КУЛИКОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

352570, Россия, Краснодарский край, пгт.Мостовской,  ул. Полевая, 2А телефон +7(918) 150-60-50

e-mail: kulikovkan@gmail.com

Договор № 07/11 от 07 ноября 2016 г.

Заказчик: Администрация Баговского сельского поселения Мостовского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БАГОВСКОГО

сельского поселения

Мостовского района Краснодарского края

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта

генерального плана

Часть 1

Пояснительная записка

(описание обоснований проекта генерального плана

ред. от 27.09.2017 г № 137.)

| Индивидуальный предприниматель | А.Н. Куликов |
| --- | --- |

пгт. Мостовской, 2016 г.

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |
| --- |
| Главный архитектор проекта | ООО «ПИТП» В.М. Кипчатова |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПИТП» |
| Главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |
| Руководитель группы | Е.Р. Левченко |
| Ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Архитектор | Д. С. Асатурова |
| Ведущий инженер | М.В. Фокин |
| Инженер | А.В. Алексеев |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» С.В. Кузнецов В.С. Луценко В.В. Строжевская Л.А. Донгузова А.Н. Гресь |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| ТОМ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА. |
| --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| ТОМ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Раздел 6 | Схемы анализа современного состояния и предложения по территориальному планированию фрагмента поселения – ст. Баговская |
| ТОМ III. ПРОЕКТ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СТ. БАГОВСКАЯ С ОПИСАНИЕМ ГРАНИЦЫ И КООРДИНАЦИЕЙ УЗЛОВЫХ И ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК. |

| ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВЫПОЛНЕННАЯ СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ |
| --- |
| Том IV. | Топографические изыскания М 1:5 000 ст. Баговская. Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ, г. Краснодар |
| Том V. | Технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», ГУП «Кубаньгеология», г. Темрюк |
| Том VI. | Охрана историко-культурного наследия, ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар |
| Том VII. | Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана. |
| Раздел 3 |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж)* | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| Раздел 4 |
| 2. | Схема функционального зонирования территории* | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:50 000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории* | ДСП | 1:25 000 | ГП – 4 |
| 5. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий. | ДСП | 1:50 000 | ГП - 5 |
| Раздел 5 |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры* | ДСП | 1:50 000 | ГП - 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры* | ДСП | 1:50 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |
| Раздел 4 |
| 8. | Схема размещения планируемой территории в структуре Краснодарского края | б/г | 1:600000 | МО - 8 |
| 9. | Ситуационная схема размещения планируемой территории в структуре Мостовского района | б/г | 1:100000 | МО - 9 |
| 10. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории с анализом возможного направления ее развития | ДСП | 1:50 000 | МО - 10 |
| 11. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* | ДСП | 1:50 000 | МО - 11 |
| Раздел 5 |
| 12. | Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства* | ДСП | 1:50 000 | МО - 12 |
| 13. | Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок | ДСП | 1:50 000 | МО - 13 |
| Раздел 6 |
| 14. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории фрагмента поселения - ст. Баговская. | ДСП | 1:5 000 | МО-14 |
| 15. | Генеральный план фрагмента поселения – ст. Баговская* | ДСП | 1:5 000 | МО - 15 |
| 16. | Схема функционального зонирования территории фрагмента поселения - ст. Баговская* | ДСП | 1:5 000 | МО -16 |
| 17. | Схема развития транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания фрагмента поселения - ст. Баговская* | ДСП | 1:5 000 | МО - 17 |
| 18. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения – ст. Баговская* | ДСП | 1:5 000 | МО - 18 |

# *Внесены изменения согласно договору №07/11 от 07 ноября 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	- 10 -

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	18

РАЗДЕЛ 1   АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАя ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	21

1.1	АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	21

1.2	ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	23

1.3	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ	25

1.4	НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ	45

1.5	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО	48

1.6	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ	50

1.7	НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ	60

1.8	ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ	67

1.9	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	70

1.10	ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	86

РАЗДЕЛ  2 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	108

2.1	ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	108

2.2	ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	117

2.3	РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	131

2.4	СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО – БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	135

2.5	ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ	145

РАЗДЕЛ  3  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	149

3.1	ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО – ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	149

3.2	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	153

3.2.11.	Жилая зона.	155

3.2.12.	Общественно-деловая зона	156

3.2.13.	Зона рекреационного назначения.	158

3.2.14.	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур.	160

3.2.15.	Зона особо охраняемых природных территорий	165

3.2.16.	Зона специального назначения	167

3.3	РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	170

3.4	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	174

3.5	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	183

3.6	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	208

3.6.1.	Электроснабжение	208

3.6.2.	Газоснабжение	213

3.6.3.	Теплоснабжение	216

3.6.4.	Водоснабжение	217

3.6.5.	Водоотведение	220

3.6.6.	Слаботочные сети	222

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	227

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Баговского сельского поселения Московского района Краснодарского края разработан на основании Муниципального контракта№ 2, от 18 августа 2008 года, в состав которого входит задание на проектирование. Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации№ 190-ФЗ, от 29.12.2004 года и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Баговского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

В случае если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Баговского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Баговского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края.

Согласно заданию на проектирование, в составе проекта генерального плана поселения использовались разделы «Инженерно-геологическое районирование», «Охрана историко-культурного наследия», «Сельское хозяйство», «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», разработанные в составе «Схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район».

Более подробно в укрупненном масштабе разработан фрагмент генерального плана - ст. Баговская, для чего дополнительно выполнена топографическая основа кондиции 1:5000, проработаны в указанном масштабе разделы «Инженерно-геологическое районирование», «Охрана историко-культурного наследия» и «Инженерная инфраструктура».

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Том I.  Утверждаемая часть проекта;

Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана;

Том III. Проект границ населенного пункта ст. Баговская с описанием границы и координацией узловых и поворотных точек.

В составе проекта выполнены следующие разделы:

- «Топографические изыскания М 1 : 5 000 ст. Баговская, разработаны Южным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2008 г.;

- «Охрана историко-культурного наследия М 1:5 000», разработанный ОАО  - «Наследие Кубани» в 2008 г.;

- «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования М 1:5 000», выполненный ГУП «Кубаньгеология» филиал Азовское отделение, г. Темрюк 2008 г.

Для принятия проектных решений использовалась топографическая основа М 1: 25 000, разработанная  ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», Экспедиция №205, г. Краснодар, выполненная в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район. Однако, с целью приведения чертежей к требованиям грифа «для служебного пользования», часть графических материалов поселения представлены на трехмерной карте рельефа местности Groogle «Ландшафт», графические материалы геплана ст. Баговская представлены на космоснимке приведенном в М 1:5 000.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана Баговского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте «Схема территориального планирования Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 15 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 30 лет).

Генеральный план Баговского сельского поселения был выполнен в 2009 г. и утвержден в установленном порядке в 2012г. За прошедший период времени возникла необходимость внесения в него изменений, а именно:

1) изменения функционального назначения земельных участков с кадастровыми номерами 23:20:0404001:2, 23:20:0404001:1, 23:20:0404001:51, расположенных по ул. Мельничная в х. Кизинка с «существующая территория жилой застройки» на «территория размещения объектов отдыха и туризма» в связи с фактическим использованием;

2) изменения функционального назначения земельных участков с кадастровыми номерами 23:20:0603001:858, 23:20:0603001:857, 23:20:0404001:146, 23:20:0404001:147, 23:20:0000000:395    расположенные в х. Кизинка с «проектируемая территория общественно-делового назначения» на «проектируемая территория жилой застройки»;

3) изменения функционального назначения земельного участка с кадастровым номером 23:20:0603001:817 расположенного в х. Кизинка с «проектируемая территория общественно-делового назначения» на «проектируемая территория размещения объектов отдыха и туризма»;

4) в юго-западной части х. Кизинка часть проектируемой территории жилой застройки изменить на «резерв развития населенного пункта за расчетный срок»;

5) северную часть ст. Баговская, за существующей АЗС, изменить с «проектируемая жилая застройка» на «резерв развития населенного пункта за расчетный срок»;

6) изменения функционального назначения части земельного участка с кадастровым номером 23:20:0405001:17 в х. Кизинка с «территория размещения объектов отдыха и туризма», «территория жилой застройки» на «территория зеленых насаждений общего пользования»;

7) изменения функционального назначения части земельного участка с кадастровым номером 23:20:0405001:71 в х. Кизинка с «территория жилой застройки» на «территория размещения объектов отдыха и туризма».

Иные аспекты генерального плана корректировке не подлежали.

Таким образом, графические материалы генерального плана Баговского  сельского поселения откорректированы с учетом указанных изменений.

В графическую часть внесены изменения в  следующие чертежи:

1. Генеральный план (основной чертеж);

2. Схема функционального зонирования территории;

3. Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории;

4. Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры;

5. Схема развития транспортной инфраструктуры;

6. Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7. Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства местного значения;

8. Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок;

9. Генеральный план фрагмента поселения - ст. Баговская;

10. Схема функционального зонирования территории фрагмента поселения  -   ст. Баговская;

11. Схема развития транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания  фрагмента поселения - ст. Баговская;

12. Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Баговская.

Текстовые материалы изменению не подлежали, за исключением пункта «Введение», «Основные технико-экономические показатели» Тома 1. Части 1 и Тома 2. Части 1.

На основании постановления администрации Баговского сельского поселения Мостовского района №198 от 27 сентября 2016 г. «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Баговского сельского поселения Мостовского района»в генеральный план внесены изменения.

В границах Баговского сельского поселения:

- Земельные участки с кадастровыми номерами 23:20:0405001:72, 23:20:0405001:87, 23:20:0405001:73, 23:20:0405001:11, 23:20:0401000:1, 23:20:0405001:75, 23:20:0405001:104, 23:20:0405001:10, 23:20:0405001:8, 23:20:0405001:51, 23:20:0405001:78, 23:20:0405001:5, 23:20:0405001:49 отображены как «территория сельскохозяйственного назначения» по фактическому использованию территории;

- На землях лесного фонда исключена территория возможного размещения баз отдыха и туризма, территорию, рекомендуемую для ведения рекреационной деятельности (после проведения зонирования территории заказника).

В границе х. Кизинка:

- В западной части населенного пункта изменено с «проектируемая территория жилой застройки» и «проектируемая территория размещения объектов отдыха и туризма» на «резерв развития населенного пункта».

В границе ст-цы Баговская:

- В границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:20:0405001:34, 23:20:0405001:33 «территория зеленых насаждений общего пользования, спортивного назначения, зелесенные территории» изменена на «территория для ведения лесного хозяйства»;

- В западной части населенного пункта внесены изменения с «территория зеленых насаждений общего пользования, спортивного назначения, зелесенные территории» на «территория сельскохозяйственного использования»;

- В границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:20:0401001:950, 23:20:0401001:959 «проектируемая территория размещения объектов отдыха и туризма» изменена на «существующая территория жилой застройки»;

- В восточной части станицы частично изменено с «проектируемая жилая застройка» на «территория сельскохозяйственного использования», включая земельные участки с кадастровыми номерами 23:20:0000000:189, 23:20:0405001:89.

В границах п. Узловой:

- В границах земельного участка с кадастровым номером 23:20:0208001:3 «проектируемая территория размещения объектов отдыха и туризма» изменена на «территория сельскохозяйственного использования»;

- Изменена «территория зеленых насаждений общего пользования, спортивного назначения, зелесенные территории» на «территория для ведения лесного хозяйства» в границе населенного пункта;

- В границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:20:0405001:71, 23:20:0405001:70 «проектируемая территория размещения объектов отдыха и туризма» изменена на «резерв развития населенного пункта».

В соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия (не являющихся объектами археологического наследия) в материалы генерального плана внесены границы защитных зон.

Иные аспекты генерального плана корректировке не подлежали.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Баговского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- развитие туристско-рекреационной и экскурсионной деятельности на территории поселения;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов.

Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются следующее:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение решений этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Баговского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Баговского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

РАЗДЕЛ 1
  АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАя ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке генерального плана Баговского сельского поселения анализировались и учитывались ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию в административных границах, а именно:

-«ст. Баговская проект планировки и застройки», выполненный ГПН Краснодаргражданпроект в 1983 г.;

- «Проект районной планировки Мостовского района Краснодарского края», разработанный институтом «Кубаньгипросельхозстрой» в 1992 г., г. Краснодар;

-«Схема территориального развития населенных пунктов Мостовского района с учётом индивидуального жилищного строительства и земельной реформы», выполненная ВТК комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в 1992 г., г. Краснодар;

В 1992 году ВТК комитета по архитектуре и градостроительству была разработана «Схема территориального развития населенных пунктов Мостовского района с учётом индивидуального жилищного строительства и земельной реформы», в составе которого была разработана схема территориального развития Баговского сельского Совета.

Данный документ содержит принципиальные предложения по планировочной организации территории поселения и населенных пунктов, включает в себя:

- оценку состояния населенных пунктов и возможностей их развития, условия создания социальной инфраструктуры для населения;

- системный подход в решении градостроительных мероприятий на территории сельской администрации и каждого населенного пункта;

- рациональное использование земель, сохранение экологического баланса и улучшения окружающей среды.

Основной  целью разработки схемы было определение дополнительных территорий под развитие населенных пунктов с учетом следующих условий и требований:

- проведение инвентаризации земель, разработка ставки и определение массы налога;

- установление черты населенных пунктов;

-разработка необходимой градостроительно - планировочной документации для развития населенных пунктов на расчетный срок.

При выборе оптимальных вариантов территориального развития населённых пунктов было учтено множество факторов, влияющих на архитектурно-планировочное развитие жилых образований: наличие животноводческих ферм, кладбищ, производственных зон, очистных сооружений, свалок мусора, складов ядохимикатов, расположение магистральных инженерных коммуникаций, мест подтопления, месторождений полезных ископаемых, памятников историко-культурного наследия с учётом санитарно-защитных зон.

Генеральным планом учитывались все ранее выполненные градостроительные документы.

  - ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Баговское сельское поселение – административно- территориальная единица муниципального образования Мостовский район. В его состав, помимо станицы Баговской, входят: поселок Бугунжа, поселок Узловой и хутор Кизинка.

Станица Баговская расположена на берегу реки Ходзь (приток р. Лаба).  Основание станицы относится к 1862 году (согласно приказа по Кавказской армии № 332 от 1 июля 25 дня 1982 года  - в  Коджорах),   когда здесь были поселены Кубанские и Донские казаки, а также семейные нижние чины Кавказской армии.

В документальных материалах Краснодарского краевого  государственного  архива имеются сведения о том, что станица Баговская была основана в 1862 году, населена переселенцами Полтавской и других губерний, отставными нижними чинами регулярных войск и  бывшей 4 Хоперской  бригады.

В первое время, ввиду продолжавшихся военных действий, уклад жизни в станице Баговской был чисто военный, население подчинялось войсковому начальнику-офицеру. Так продолжалось до 1 января 1871 г., когда появилось Высочайше утвержденное «Положение об общественном управлении казачьих станиц» и согласно ему вводилось выборное самоуправление.

Основными занятиями жителей были скотоводство, рубка и заготовка леса, производство изделий из дерева, бортничество, а также, в меньшей степени хлебопашество.

С окончанием Кавказской войны в 1864 г. и сокращением казачьей службы до 15 лет жизнь в станице стала налаживаться, росло благосостояние местного населения. Увеличивалось количество жителей и дворов. В 1872 г. была сооружена деревянная Михаило-Архангельская церковь. При церкви была выделена комната для школы, а в 1885 году было построено специальное здание для  училища, подведомственное Министерству народного просвещения.

К 1910 году население станицы Баговской увеличилось до 2 718 человек. Общественный земельный надел земли станичного общества составлял 14 876 десятин.

В административном отношении в начале ХХ столетия станица Баговская входила в состав Майкопского отдела Кубанской области.

25 марта 1918 года в станице состоялся митинг, на котором был избран Баговский Совет казачьих и крестьянских депутатов. После начала гражданской войны на Кубани большевики были вытеснены из  Кубанской области. Советская власть была восстановлена на территории  Майкопского отдела в марте 1920 г.

В 1924 году в ст. Баговской, в связи с коренными изменениями форм хозяйствования в стране, было создано первое товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Через год появилось еще одно – животноводческое товарищество «Красная звезда». Весной 1930 г. на их базе был организован  колхоз «Красное знамя».

С началом Великой Отечественной войны большая часть  мужского населения станицы ушла на фронт. 8 августа 1942 года Баговская была захвачена немецко-фашистскими войсками. Тогда же был организован  партизанский отряд.

После изгнания гитлеровцев жители восстановили  разрушенное народное хозяйство.

С начала 60-х годов наблюдался заметный экономический рост колхоза и уровня благосостояния станичников, станица благоустраивалась. Повысилась урожайность и производительность труда, увеличилось количество сельхозтехники, строились новые  производственные объекты. Хозяйство выделяло значительные средства на развитие села. В 1966 году был открыт Дом культуры.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

  - Краткий физико-географический очерк.

Баговское сельское поселение расположено в центральной части Мостовского района,  при слиянии рек Ходзь и Гурмай.

В орографическом отношение территория сельского поселения относится к предгорьям Главного Кавказского хребта.

Рельеф поверхности преимущественно горный. Абсолютные отметки колеблются от 530 до 560м. Поверхность практически полностью покрыта кустарниково-древесной растительностью.

На территории поселения имеются предприятия деревообрабатывающей промышленности, ведутся лесоразработки.

Условия формирования экзогенных геологических процессов (ЭГП).

Гидрологические условия.

Гидрологические условия территории поселения являются одними из важнейших условий формирования и развития ЭГП, так как наиболее опасные и активные проявления тесно связаны с водными артериями.

Гидрографическая сеть поселения представлена реками Ходзь, Гурман, Бугунж, Кизинчи, Уруштен, Ачешбок, а также большим количеством речек и ручьев, озерами  и прудами.

Реки берут свое начало в пределах северных склонов Главного Кавказа, имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, зачастую обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

Для них характерно сочетание снегово-ледникового и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока зависит от абсолютной высоты водосбора, чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую  роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся  весной (апрель-май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему уровня воды от таяния ледников и снежников.

На основные половодья от таяния снегов накладываются пики дождевых паводков.

Минимальные расходы рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет подземных вод.

В «теплые» зимы период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы за счет оттепелей и выпадения дождей.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах и образует заторы. Продолжительность ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 60-70 дней, а в особо «теплые» - отсутствовать совсем.

В периоды паводков воды рек перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностью климата, геологическим строением и другими факторами.

По химическому составу поверхностные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, сухой остаток непостоянен, изменяется от 0,4 до 0,8г/л, жесткость меняется от 2,5 до 5,0мг. экв/л.

Баговское сельское поселение расположено на высокой пойме, I и II надпойменной террасе р. Ходзь, а также в пойме и на I надпойменной террасе р.Гурмай. Поверхность высокой поймы и надпойменной террас р. Ходзь ровная, спокойная, прорезана во многих местах руслами небольших рек и временных водотоков. Глубина их русловых врезов до 2м, ширина менее 4м. Русла очень извилистые. От высокой поймы I надпойменная терраса отчленяется уступом высотой до 2,0м. Уступ II надпойменной террасы несколько снивелирован при застройке территории. Надпойменная терраса р.Гурмай отчленяется от её высотой поймы уступом высотой до 1,0-1,5м, а высота уступа, отделяющая эту же надпойменную террасу от высокой поймы р.Ходзь, достигает 5,0м. Склоны долины р.Гурмай прорезаны руслами многочисленных ручьев. Уклоны р. Ходзь – 0,006, р. Гурмай – 0,01. Остальные водотоки имеют более крутые уклоны.

Климатические условия.

Территория Баговского сельского поселения в целом относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Открытость территории с севера, наличие Кавказских гор определяют своеобразие климатических условий поселения.

Сумма осадков за год составляет 725мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь.

Месячное и годовое количество осадков

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хол. период 11-3 | Теплый период 4-10 | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков, мм | 22 | 27 | 32 | 71 | 89 | 104 | 105 | 76 | 68 | 53 | 43 | 35 | 159 | 566 | 725 |

В летний период осадки нередко носят ливневый характер, с грозами, в осенний период осадки выпадают в виде затяжных дождей.

Среднегодовая температура воздуха характеризуется положительными значениями –  8-9°С.   Самым холодным   месяцем   в  году  является  январь: -2,06°С,  при абсолютном минимуме – 32,3°С.

Характеристика температуры воздуха

| Характеристика температуры | месяцы | За год |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Абсолютный min | -32,3 | -21,2 | -8,9 | -2,8 | -1,4 | -7,2 | 5,4 | 5,7 | 2,0 | -5,5 | -10,5 | -20,5 | -32,3 |
| Абсолютный max | 8,3 | 12,5 | 20,8 | 25,7 | 27,4 | 28,5 | 28,9 | 27,4 | 27,2 | 26,1 | 20,1 | 19,6 | 28,9 |
| Среднемесячная | -2,06 | -1,33 | 4,71 | 7,6 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 18,6 | 14,9 | 6,9 | 5,26 | 4,01 | 8,9 |

Снежный покров появляется в среднем в последней декаде ноября – первой декаде декабря; сход снежного покрова происходит в марте месяце. По многолетним данным количество дней со снежным покровом составляет 44-66, при этом устойчивый снежный покров отсутствует более чем в 50% зим. Очень часто бывают оттепели, способствующие разрушению снежного покрова и приводящие к малому накоплению его высоты. Средняя из наибольших высот снежного покрова, не превышают 25см.

Максимальная промерзаемость почвы наблюдается обычно в январе, иногда в декабре месяцах и составляет 9-91см.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям наблюдается во второй декаде февраля. Однако заморозки могут наблюдаться и в течение  апреля. Теплый период приурочен к апрелю-сентябрю месяцам, при этом продолжительность безморозного периода составляет в среднем 178 дней.

Лето умеренно-жаркое, средняя температура самых теплых месяцев (июнь-июль) составляет  18-19°С. Максимальная температура воздуха в отдельные годы может достигать 35-40°С.

Обилие осадков и относительно высокая среднегодовая температура, значительная продолжительность безморозного периода, незначительная промерзаемость почвы, при непродолжительном периоде мерзлого состояния её, наличие оттепелей, и широкое распространение пород, обладающих коллекторскими свойствами, создают благоприятные условия для формирования и накопления подземных вод.

Природные зоны растительности.

Территория сельского поселения входит в лесостепную зону, которая охватывает всю горную часть Мостовского района.

В размещении лесов прослеживается строгая зависимость от вертикальной зональности распределения растительности в горной местности:

- до 700м над уровнем моря растут преимущественно дубовые леса с примесью граба, ясеня, ильма, а также плодовых деревьев (груша, яблоня, кизил, каштан). Дубовые леса развиты, в основном, на серых и бурых лесных почвах.

- с 700м до 1200 на бурых горнолесных почвах развиты преимущественно буковые леса.

Тектонические условия и сейсмичность.

По тектонической схеме Западного Предкавказья поселение расположено в зоне развития одной структуры второго порядка – моноклинали северного склона Кавказа (область поднятий).

Моноклиналь северного склона Кавказского хребта сложена юрскими, меловыми и палеогеновыми отложениями, полого падающими в северном направлении. Углы падения их уменьшаются от древних к более молодым в том же направлении и составляют в майкопских отложениях 3-4°, а в отложениях миоцена – 2-3°.

В формировании тектонических структур принимали участие калидонские, варисские и альпийские движения. Отдельные фазы этих движений отчетливо наблюдаются в палеозое, мезозое и кайнозое.

Территория по сейсмичности относится к 8-бальному району, согласно карты А и  В (Изменение №5 к СНиП-7-81, Госстрой России).

● Карта А – массовое строительство  (вероятность возможного превы-     шения бальности – 10%);

● Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5%).

Геолого-литологические и гидрогеологические условия.

В геологическом строении поселения принимают участие отложения, как четвертичного возраста, так и коренные.

Четвертичная система (Q).

Современный отдел (QIV).

Аллювиальные отложения высокой и низкой пойм и современных русел рек и балок(al QIV) .

Прослеживаются в долинах рек Ходзь, Гурмай, а также в системе притоков этих рек.

Литологически эти отложения представлены суглинками супесчаными мощностью 0,5-1,0м и галечниками с песчано-глинистым и гравелистым заполнителем. Мощность отложений 4-10м.

Элювиально-делювиальные отложения речных и балочных склонов (el,dQIV)

Представлены суглинками, покрывающими склоны долин рек и балок, которые образовались за счет эоловых водораздельных суглинков. Мощность    отложений – 10-14м.

Верхний отдел (al,flgQIII) .

Представлены аллювиальными отложениями комплекса низких террас рек Ходзь, Гурмай. Отложения вюрмских террас представлены песками, галечниками, состоящими из гальки и валунов известняка, песчаника, метаморфических и изверженных пород. Мощность аллювия не превышает 4-5м, а покров суглинков развит не повсеместно.

Коренные породы в районе поселения представлены среднеюрскими аргиллитами темно-серого цвета, песчанистыми, с включениями конкреций сидерита. Пласты полого падают в северном направлении. На террасах коренные породы перекрыты четвертичными аллювиальными отложениями, мощностью до 5м (на более высоких террасах их мощность несколько меньше).

В гидрогеологическом отношении территория поселения расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разновидностям пород, условиям залегания, гидравлическим свойствам выделяются:

- подземные воды спорадического распространения элювиально-делювиальных отложений водораздельных пространств и их склонов;

-   водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменной, I-ой надпойменной террас и русел рек.

Характеристика геологических процессов.

Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК  22-301-2000 - 8 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

- Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные).

- Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются наиболее значимыми на территории поселения.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных  процессов	 весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

●   Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: обвальные, осыпные. Для рек Ходзь, Гурмай и их притоков характерно чередование отрезков умеренной, интенсивной и слабой донной эрозии. Это главным образом зависит от  орографических, литологических, возможно неотектонических факторов.

● Береговые  эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

На территории поселения довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы. Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительное. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связано с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные), процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

На излучинах рек Ходзь и Гурмай отмечаются следы умеренной, а порой сильной боковой эрозии. Особенно ярко процесс боковой эрозии проявляется по левому борту р.Гурмай. В паводки боковая эрозия рек активизируется. Почти все водотоки в пределах надпойменных террас обладают интенсивной паводковой эрозией.

- Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков.

  - Ввиду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь      в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для Баговского поселения составляют: ложбины, лощины, промоины, рытвины, балки.

Склоны на всей территории, прилегающей к поселению, имеют эрозионно-опасную крутизну 10-15° и выше. Степень расчлененности, чаще всего, возрастает с высотой гор.

Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250мм. Благоприятные климатические условия способствуют повсеместному произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительности, которые хорошо укрепляют склоны. Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами полностью уничтожена деятельностью человека (вырубка лесов, прокладка лесовозных дорог и т.д.). На таких участках интенсивно развиваются эрозионные процессы временных водотоков.

Затопление.

На территории поселения встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек Ходзь и Гурмай. Наибольшую опасность для поселения представляют паводковые затопления. Сильные паводки на реках отмечаются почти ежегодно. Поймы затапливаются на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Реки выходят из берегов иногда и при больших осенних паводках.

Продолжительность затопления прилегающих к рекам низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Скорость подъема воды может достигать 60см/ч. В 1963г. паводковыми водами р.Псебайки было снесено 3 жилых дома. Практически ежегодно на высоких поймах рек Ходзь и Гурмай, во время прохождения паводков, сносятся легкие постройки, стройматериалы, подмываются фундаменты зданий и сооружений.

Селевые процессы.

На территории поселения, по балкам  и долинам многочисленных ручьев, отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным  затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно, с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

Подтопление.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство автомобильных дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

Принципы инженерно-геологического районирования.

Своеобразное географическое положение района предопределило большое разнообразие и сложность естественных проявлений геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств.

Литолого-геологические комплексы, геоморфологические элементы, гидрогеологические условия, климатические условия, а также антропогенная деятельность  человека создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов.

Согласно технического задания, перед данной схематической картой стоит задача районирования территории применительно к возможности освоения в плане строительства, а также определения возможности разработки и проведения защитных мероприятий от негативного воздействия опасных ЭГП.

За основу данного районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 7°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью. Распространен на большей части территории поселения, занимая межречные водораздельные пространства и пологие склоны речных долин.

Литологический состав отложений практически однородный. Представлены отложения элювиально-делювиальными суглинками, которые образовались за счет эоловых водораздельных суглинков. Мощность составляет 10-14м.

В район включены площади надпойменных террас рек Ходзь, Гурмай. Литологический состав отложений представлен аллювиальными песками, галечниками, состоящими из гальки и валунов известняка, песчаника, метаморфических и изверженных пород. Мощность аллювия не превышает 4-5м.

Глубины залегания грунтовых вод имеют весьма неравномерное распространение по территории и в основном составляют 3-5м и более.

В целом инженерно-геологические условия благоприятны для застройки. Опасные проявления ЭГП практически отсутствуют. Возможны отдельные, локальные проявления подтопления и просадочности глинистых пород.

В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

II а.  Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль рек Ходзь и Гурмай, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород представлена суглинками супесчаными мощностью 0,5-1,0м и галечниками с песчано-глинистым и гравелистым заполнителем. Мощность отложений        4-10м.

Породы подрайона практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного подрайона. В отдельных частях  значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас).

При освоении территории подрайона необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метра.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и выпрямление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки, необходимо учесть возможность затопления в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть, как минимум, обязательное обвалование русел рек.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований, ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным, при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен по бортам рек Ходзь, Гурмай и межречным водораздельным территориям. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности перекрытыми элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Литологически делювий представлен суглинками и супесями, мощностью не более 10-14м.

Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и проведение комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации процессов, связанных с эрозией временных водотоков.

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканиях под строительство, проводить исследование грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

III а. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов, включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

Имеет небольшое площадное распространение в юго-западной части поселения, вдоль левого борта р.Гурмай.

Характеризуется сложным сильно расчлененным рельефом с уклонами более 30%. Мощность слаборазвитого четвертичного покрова не превышает 4,0м.  Грунтовые  воды практически повсеместно отсутствуют.

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- речная эрозия.

Гражданское строительство на территории данного подрайона не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы и т. д.) рекомендуется проведение комплекса инженерных мероприятий, который может содержать следующие виды работ:

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д.

III б. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в долинах рек Ходзь, Гурмай, занимает территории естественных и искусственных водоемов. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел.

Литологически породы данного подрайона представлены суглинками супесчаными мощностью 0,5-1,0м и галечниками с песчано-глинистым и гравелистым заполнителем. Мощность отложений 4-10м.

Имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками. Уровень грунтовых вод постоянно высокий (от 0,0 до 1,0м).

В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления  - регулярно, возможно до нескольких раз в год.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод;

- гидроизоляция фундаментов.

IIIв. Подрайон современных активных селевых конусов выноса.

Имеет незначительное распространение и приурочен к балочным врезам постоянных и временных водотоков. Включает в себя территории, по которым происходит непосредственное движение селевого потока, а так же площади распространения конусов выноса твердой составляющей. Большинство конусов выноса имеют весьма незначительные размеры. Рельеф поверхности мелкобугристый, слабовыпуклый, осложненный эрозией временных водотоков.

Литологически представлен глинами, суглинками, переполненными грубообломочным материалом местных флишевых пород. Мощность, обычно, не превышает 5м. Грунтовые воды развиты спорадически, подвержены значительным сезонным колебаниям. Обычно уровень грунтовых вод превышает 3,0м.

Из наиболее активных форм проявлений ЭГП можно выделить кратковременное затопление и эрозионную деятельность временных потоков в периоды выпадения большого количества осадков.

Застройка территории данного подрайона видится весьма проблематичной в связи с частыми прохождениями селевых потоков различной силы. Гражданское строительство не рекомендуется.  При необходимости возведения сооружений в данном подрайоне методы  и объемы подготовительных  защитных мероприятий необходимо определять применительно к конкретной ситуации. Комплекс защитных инженерных мероприятий может содержать следующие виды работ:

- спрямление и  углубление русел эрозионных врезов, по которым происходит вынос обломочного материала и движение водного потока;

-  бетонирование стенок и дна русел водотоков;

- устройство селеуловителей для задержки твердой составляющей селевого потока;

- устройство защитных стенок и дамб для отведения селевого потока;

- устройство фундаментов на свайных основаниях.

Заключение.

В результате изучения фондовых материалов предыдущих лет исследований выяснилось, что инженерно-геологическое районирование в свете опасных проявлений ЭГП, ранее на территории поселения не проводилось.

После проведения сбора, изучения, сравнительного анализа материалов предыдущих лет исследований, проведения рекогносцировочных полевых наблюдений и обработки собранных данных, было выполнено схематическое инженерно-геологическое районирование территории Баговского сельского поселения Мостовского района  Краснодарского края, в масштабе 1: 5 000, в свете возможности использования земель под застройку.

В результате выделено 3 инженерно-геологических района по степени сложности их освоения:

- I Район.  Территории с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Площади, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

Площади, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай  и т.п.).

- III Район. Территории, застройка которых затруднительна  и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

Площади, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработана пояснительная таблица к схематической карте инженерно-геологического районирования.

Составлена схематическая карта инженерно-геологического районирования масштаба 1:5 000.

Выполнен технический отчет и создана электронная версия отчета              и схематической карты в программе AutoCad на топооснове 1:5 000.

  - НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На 1 ноября 2008 года территории Баговского сельского поселения зарегистрированы 3 лицензии на разведку и эксплуатацию твердых полезных ископаемых.

На всех нижеперечисленных горных отводах и месторождениях строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

ПРЕСНЫЕ ВОДЫ

На территории Баговского сельского поселения отсутствуют выданные лицензии на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Далее приведена выборка из реестра недропользователей Мостовского района Краснодарского края для Баговского сельского поселения.

| Реестр недропользователей Баговского сельского поселения (по состоянию на 01.10.08) |
| --- |
| Сост.лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| действующая | 28.07.06 | 28.07.26 | КРД | 3134 | ТЭ | Добыча известняков IV участка Ходзинского месторождения | Мостовский р-он, в 9 км к ЮЗ от пос. Узлового | известняк | Ходзинское IV | камень облицовочный | краевой |
| действующая | 01.08.06 | 01.08.09 | КРД | 3137 | ТД | Сбор геологических коллекционных материалов на территории Мостовского района | Мостовский р-он, поляна Масляевка (4 км СЗ х. Кизинка), урочище "Гурмай" (12,5 км западнее ст. Баговская), 15 км ЮЗ п. Узловой, 4,5 км южнее п. Узловой, 12,5 км южнее п. Узловой, перешеек "Тхач" (12,5 км южнее п. Узловой), верховье р. Малый Ачешбок (16,5 км ЮЗ п. Узловой), 4,5 км южнее п. Бугунжа, устье р. Уривок (5,2 км южнее п. Бугунжа), 17 км ЮЗ п. Бугунжа. | известняк, песчаник, поделочный гипс, ангидрит, кремний, мраморный оникс, мраморированный известняк, мрамор черный, серпентинит, жадеит, доломит, лиственит, яшма, пироксенит, липарит, гранат, порфирит, апатит | Бесленеевское I, Ходзинское I, Ходзинка, Бугунжа I, Бугунжа II, | геологические коллекционные материалы | краевой |
| действующая | 24.11.03 | 10.10.08 | КРД | 11967 | НП | Геологическое изучение Шедокско-Бесленеевской площади с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья | Мостовский р-он | нефть, газ | Шедокско-Бесленеевская площадь | нет | федеральный |

По выданной лицензии №3134 на добычу известняка утвержденные запасы составляют 661,25 тыс.м3, остаток запасов – 648,9 тыс. м.3

Для реализации потенциала использования месторождения полезных ископаемых необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов для строительства карьеров и предприятия по добычи полезных ископаемых.

  - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

Баговское сельское поселение является одним из 14 поселений Мостовского района, расположено в юго-западной части и граничит на западе с республикой Адыгея, на юге с городским округом Сочи, на востоке с Псебайским городским поселением, на севере с Бесленеевским и Губским сельскими поселениями Мостовского района. Общая протяженность границ составляет 198,8 км, из них: с республикой Адыгея – 72,4 км, с городским округом Сочи – 17,5 км, с Псебайским городским поселением – 77,3 км, с Бесленеевским сельским поселением – 22,6 км, с Губским сельским поселением – 9 км. Наибольшая протяженность территории в меридиальном направлении – 64,5 км, в широтном направлении – 29,1 км. Баговское сельское поселение является одним из самых больших в Мостовском районе по территории, его площадь составляет 106744 га или 28,9% от всей площади района.

Несмотря на огромную территорию, численность постоянного населения Баговского сельского поселения составляет 1900 человек (2,7% от численности района). Плотность населения в поселении  является одной из самых низких и составляет 1,8 чел/км2 (плотность района – 19,3 чел/км2, плотность края – 68 чел/км2), что продиктовано большой площадью залесенных территорий. Баговское сельское поселение по показателям площади, численности и плотности населения в рейтинге поселений района занимает соответственно:   1, 9 и 14 место.

На основании закона Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Мостовский район, а также городских и сельских поселений, входящих в его состав, в том числе Баговского сельского поселения.

Границы населенных пунктов установлены решением Совета Баговского сельского поселения от 10 августа 2007 года №79 «О проекте границ населенных пунктов Баговского сельского поселения Мостовского района».

В состав Баговского сельского поселения входят 4 населенных пункта: ст. Баговская, х. Кизинка, п. Узловой, п. Бугунжа. Административным центром является ст. Баговская.

  - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

Население поселения составляет 1,9 тыс. человек, из них трудоспособного возраста - 1,1тыс. человек. Численность занятого населения 4,8 тыс. человека, при этом в Баговском сельском поселении трудятся 4,4 тыс.человек. Жители заняты в промышленных организациях и учреждениях бюджетной сферы.

На территории Баговского сельского поселения функционируют около 20 хозяйствующих субъектов: «Кавказские Зори», ООО «Ватан», 9магазинов, аптечный киоск, отделение Сбербанка, почта и бюджетные организации-ФАП, больница в п.Узловом, СОШ №9 и №23, ДОУ №17, №13, два СДК, ветлечебница.

Природно-ресурсный потенциал.

Поселение располагает необходимыми ресурсами и условиями для развития преимущественно туристско-рекреационного сектора экономики: благоприятным климатом, чистым воздухом, заповедными природными уголками, богатыми лесными угодьями, гидроминеральными ресурсами. Также имеются на исследуемой территории полезные ископаемые. Развитие потенциала данного ресурса имеет ряд проблем, связанных с неразвитостью транспортной и инженерной инфраструктуры, удаленностью поселения, как от районного, так и от краевого центра, тупиковым положением, отсутствием трудовых ресурсов, слабой инвестиционной активностью и привлекательностью муниципального образования.

Рекреационный ресурс.

На границе Баговского сельского поселения и Республики Адыгея находится гора Большой Тхач – от нее начинается передовой хребет. С юга Большой Тхач напоминает готический средневековый замок, являясь уникальным природным комплексом, который характеризуется высоким разнообразием ландшафта, арсеналом распространения редких видов растительного и животного мира, имеет уникальное геологическое строение. Здесь запрещена любая хозяйственная деятельность.

перевал Ачежбок (Чертовы ворота)			 гора Большой Тхач (2368м)

Альтернативой этому является развитие туризма, как решение социальных проблем отдаленных населенных пунктов, таких как Узловой, Багунжа, Кизинка. Тхачский массив среди немногих на Северном Кавказе в 1999 году был включен Международным фондом дикой природы в список Всемирного природного наследия.

Среди огромного разнообразия природных комплексов Западного Кавказа Тхачский горный массив занимает особое положение. За длительную историю природа создала здесь необычные по красоте и величию скальные образования, непреодолимые каньоны, трудно проходимые перевалы и вершины, величественные реликтовые леса, водопады, пещеры.

Этот уникальный горный район имеет карстовые формы рельефа (здесь находятся древние триасовые известняки) с многочисленными гротами, колодцами, пещерами и шахтами. Высшей точкой горного массива является гора Ачешбок (2486м). На Большом Тхаче можно увидеть тис, бук, самшит и реликтовые пихтовые леса. Ранее были обнаружены неизвестные виды растений и бабочек, В этом прекрасном и экологически чистом районе гнездятся белоголовые сипы, обитают зубры и туры.

В районе поселка Бугунжа находится живописный уголокнетронутой природы под названием "Гришкина Яма". Эту часть территории можно представить как лечебно-оздоровительную местность Баговского сельского поселения. Граничит она с Псебайским поселением и практически составляет единое целое.

«Гришкина Яма»

Удивительными памятниками археологии в Мостовском районе являются дольмены Зацепиной поляны и дольмены, расположенные на левобережье реки Кизинка. Здесь обнаружены самые древние на всем Северном Кавказе останки неандертальцев близ ст. Баракаевской, а также в Монашеских пещерах Губского ущелья.

На территории Мостовского района расположена Восточная часть Кавказского государственного природного биосферного заповедника, который является богатейшей сокровищницей биологического разнообразия, не имеющего аналогов в России и Европе. Заповедник имеет международное, эталонное значение, как участок нетронутой природы, сохранивший первозданные ландшафты с уникальной флорой и фауной. Основа его рельефа – Главный Кавказский хребет. Флора Кавказского заповедника насчитывает около 3 тыс. видов, где обитают 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц. Общая площадь части заповедника, относящаяся к Мостовскому району, составляет 85 тыс.га, к Баговскому сельскому поселению – 37,4 тыс.га.

Из полезных ископаемых на территории Баговского сельского поселения находятся общераспространенные разработанные месторождения мрамора, а также песчано-гравийной смеси и глины, которые распространены в основном по берегам рек.

По результатам анализа маркшейдерских исследований мраморизированные известняки Ходзенского и Бугунжанского месторождений по декоративности не уступают зарубежным аналогам мраморов. Залежи достигают значительных объемов, однако, степень разведки очень низкая.

Для проведения углубленной разведки залежей природных ископаемых в районе необходимо включение в федеральную программу освоения природных ресурсов.

Баговское сельское поселение обладает значительными запасами рекреационных ресурсов – чистыми горными реками, разнообразными водопадами, пещерами, живописными ландшафтами,с различной флорой и фауной, а также другими природными и историческими объектами.

Лесные ресурсы. Большую часть всего поселения занимают леса, которые являются главным сырьевым богатством и имеют природоохранное значение. Общая площадь лесов составляет 62,6 тыс. га. Значительные запасы древесины находятся в труднодоступных местах. Леса поселения, относятся по лесорастительному районированию к зоне буковых, буково-пихтовых и дубовых лесов, являются основными источниками ценной древесины в крае.

Видовое разнообразие лесов уникально. Многие виды лесной растительности встречаются только в Краснодарском крае и внесены в Красную книгу России. Преобладающей древесной породой является дуб, бук, граб. Также на территории поселения произрастают хвойные и мягко-лиственные древесные породы. Для лесной растительности характерна вертикальная поясность, определенная горным рельефом и климатическими особенностями поселения.

На землях лесного фонда имеются в больших количествах экологически чистые недревесные богатства: дикорастущие ягоды; фрукты; грибы; лечебные травы; крупные водотоки и водоемы; разнообразный животный мир.

Местность в предгорных населенных пунктах пригодна для побочного пользования лесом: сенокошение; пастьба скота и одомашненных животных; размещение ульев и пасек; заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов; заготовка и сбор лекарственного и технического сырья; для выращивания сельскохозяйственных культур (овощных, бахчевых, зерновых, технических и др.).

Лесные участки хорошо подходят для обустройства туристических баз, смотровых площадок, туристических маршрутов, устройства изгородей, размещения сторожек, навесов, рыболовных тоней, сушилок, грибоварен, лесных складов и других временных сооружений при осуществлении лесопользования, добывании животного мира, иных целей.

Водный потенциал поселения представлен множеством рек, озер и прудов, распространенных на территории поселения. Основными реками являются Ходзь, Бугунж, Гурмай, Уруштен, Ачешбок, Кизинчи. Имеется 3 бесхозяйных пруда:

- пруд обособленный площадью 1 га, расположенный на северной окраине ст. Баговской;

- пруд обособленный площадью 1 га расположенный на ул. Центральная, ст. Баговская;

- пруд обособленный площадью 2,0 га, расположенный в п. Узловой на ул. Речная.

Свободные прудовые объекты, пригодны для выращивания озерной рыбы (карп, сазан, толстолобик). В прудах, расположенных в непосредственной близости от рек, при организации системы проточных каналов возможна организация форелевого хозяйства. Использование прудов позволит не только улучшить ландшафт поселков и сел, но и получить социально-экономический эффект.

Структура экономики. Экономика Баговского сельского поселения характеризуется отсутствием на территории крупных и средних предприятий, что обуславливается неразвитостью инфраструктуры, удаленностью от районного и краевого центра, немногочисленным населением и низкой экономической активностью. Наиболее развиты обрабатывающие производства, сельское хозяйство (за счет ведения личных подсобных хозяйств) и туристско-рекреационный комплекс. Однако, объемы производства данных отраслей весьма не значительны.

Структура базовых отраслей экономики.

| Показатель, единица измерения | 2008 год | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства, тыс. рублей | 1550 | 2,1% |
| Продукциясельского хозяйства во всех категориях хозяйств, тыс. рублей | 64000 | 85,2% |
| Общий объем предоставляемых услуг туристско-рекреационным комплексом, тыс. рублей | 340 | 0,5% |
| Объем розничной торговли, тыс. рублей | 7074 | 9,4% |
| Объем платных услуг, тыс. рублей | 2185 | 2,9% |
| ВСЕГО, тыс. Рублей | 75149 | 100,0% |

Промышленность. На территории Баговского сельского поселения функционируют предприятия:

- ООО «Ватан» занимается производством пиломатериалов. По оценке администрации в 2008 году предприятие произвело 640 м3 пиломатериалов.

- ООО «Кавказские зори» занимается производством мраморной крошки. В 2008 году произведено около 120 тонн.

Сельское хозяйство. По состоянию на 1 января 2008 года на территории поселения сельскохозяйственные предприятия не зарегистрированы, что объясняется отсутствием качественных плодородных земель. Имеется 3 крестьянско-фермерских хозяйств, которые в настоящее время не функционируют. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 890 ЛПХ (из них 540 — являются товарными), которыми выращиваются кукуруза, картофель, овощи, скот и птица, молоко, яйца. По причине отсутствия в поселении бюджетообразующих предприятий ведение личного подсобного хозяйства является одним из немногих способов заработка для населения, который дает возможность улучшить благосостояние семьям, особенно тем, кто не имеет постоянной работы. Приоритетными направлениями ЛПХ является молочное и мясное производство.

Кормовая база ЛПХ основана на покупных кормах, а также на использовании естественных пастбищ и сенокосов. Действующих предприятий переработки в поселении нет. Заготовку молока, для действующих в районе молочных заводов, осуществляют частные предприниматели.

Далее в таблице представлены основные характеристики социально-экономического развития Баговского сельского поселения.

| № п/п | Наименование продукции | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении |
| 1.1. | 1. пиломатериалы, тыс. м. куб. | 0,56 | 0,62 | 0,74 |
| 1.2. | 2.электроэнергия, тыс. кВт | 481,51 | 483 | 485 |
| 1.3. | 3.мраморная крошка тыс. тонн | 0,26 | 0,12 | 0,2 |
| 1.4. | Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. рублей | 72000 | 85000 | 91000 |
| 1.5. | в т.ч. личных подсобных хозяйств, тыс. рублей | 64800 | 76416 | 82810 |
| 2. | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
| 2.1. | Зерно (в весепосле доработки), тыс.тн. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Кукуруза, тыс. тонн | 0,282 | 0,27 | 0,29 |
| 2.3. | Соя, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Картофель - всего, тыс. тонн | 1,06 | 1,25 | 1,26 |
|  | в т.ч. в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,04 | 1,2 | 1,2 |
| 2.6. | Овощи - всего, тыс. тонн | 0,098 | 0,105 | 0,105 |
|  | в т.ч. в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,098 | 0,105 | 0,105 |
| 2.7. | Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,228 | 0,23 | 0,26 |
|  | в т.ч. в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
| 2.8. | Молоко- всего, тыс. тонн | 1,4 | 1,4 | 1,45 |
|  | в т.ч. в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.9. | Яйца- всего, тыс. штук | 484 | 488 | 490 |
|  | в т.ч. в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 484 | 488 | 490 |
| 2.10. | Оборот розничной торговли,тыс. рублей | 3936,6 | 4357,15 | 4662,15 |
| 2.11. | Оборот общественного питания, тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Объем платных услуг населению, тыс.руб. | 1698 | 1948 | 2233 |
| 2.13. | Общий объем предоставляемых услуг туристско-рекреационным комплексом – всего (с учетом объемов малых организаций и физических лиц), тыс. рублей | 172,5 | 241,5 | 345 |

Транспортная отрасль. Пассажирские автобусные перевозки на территории Баговского сельского поселения осуществляет ГУП КК «Мостовское ПАТП». Ежедневно выполняется 17 рейсов (автобусами и маршрутными такси), в том числе осуществляются перевозки пассажиров ГУП КК «Лабинское ПАТП» - 5 рейсов.

В Баговском сельском поселении имеется 4 автопавильона. Для повышения качества транспортного обслуживания населения планируетсяустановка 2 автопавильонов в станице Баговской по улице Центральной (в начале станицы).

Частные перевозки такси на территории сельского поселения не осуществляются.

Грузовые перевозки осуществляются предпринимателями без образования юридического лица.

Целесообразность развития отрасли зависит от уровня спроса на автотранспортные услуги.

Таким образом, развитие автомобильной отрасли будет определяться общим уровнем экономического развития Баговского сельского поселения. На данный момент качество и объем предоставляемых населению транспортных услуг частными лицами в основном удовлетворяют имеющиеся потребности.

На сегодняшний день грузообразующие предприятия Мостовского районане заявляли в органы исполнительной власти муниципального образования о дополнительной потребности в грузоперевозках.

Связь. Услуги по предоставлению местной телефонной связи осуществляет Восточный узел электросвязи (УЭС) ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Финансовый и страховой сектор. На территории Баговского сельского поселения действует отделение Сбербанка № 1851/0069.

Невысокий уровень заработной платы в поселении и отсутствие у хозяйствующих субъектов необходимого залогового обеспечения являются одними из сдерживающих факторов увеличения объемов кредитования.

На территории поселения страховую деятельность осуществляет отделение ООО «Росгосстрах-Юг».

За период с 2005 по 2007 год предприятиями Баговского сельского поселения ценные бумаги, как инструмент привлечения инвестиций не использовался.

Потребительская сфера. Обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей составляет 216,36 кв. м. На проектируемой территории Баговского сельского поселения имеются следующие объекты розничной торговли:

- 5 магазинов, реализующих продуктовые товары, с численностью работающих 10 чел., из них 2 магазина, реализующих одновременно промышленные и продовольственные товары;

- магазинов, реализующих только промышленные товары, на территории сельского поселения не имеется;

- оптовой торговли и общественного питания на территории поселения не имеется.

Удельный вес товаров промышленного производства, предположительно, в общем объеме проданных товаров, составляет около 40%, продовольственныхболее 60%.

Рынки. В поселении рынок работает только по вторникам и четвергам с 8 до 10 часов. Торговлю на нем осуществляют 8 предпринимателей.

Бытовые услуги. На территории поселения зарегистрированных предпринимателей, предоставляющих услуги населению в сфере бытового обслуживания не имеется. Население пользуется бытовыми услугами, предоставляемыми в районном центре.

  - НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного населения Баговского сельского поселения на 01.01.2009 г. составила 1900 человек, что составляет 2,7% от численности Мостовского района.

Плотность населения в поселении низкая 1,8 чел/км2, что является 11 результатом среди поселений Мостовского района.

Характеристика населенных пунктов, входящих в состав Баговского сельского поселения, представлены в таблице:

Характеристики населенных пунктов
входящих в состав Баговского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс.чел | Площадь земель в границах, га | Плотность населения, чел/га |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Баговская | 1278 | 490,3 | 2,6 |
| поселок Багунжа | 48 | 72,8 | 0,7 |
| хутор Кизинка | 17 | 38,3 | 0,4 |
| поселок Узловой | 557 | 48,0 | 11,6 |
| Всего | 1900 | 649,4 | 2,9 |

Население Баговского сельского поселения характеризуется его преимущественным размещением в административном центре ст-це Баговская (67%) и п. Узловой (29%). На остальные населенные пункты п. Бугунжа и х. Кизинка приходится 4% населения.

Средняя плотность земель населенных пунктов  составляет 2,9 чел/га. При этом относительно высокая плотность населения наблюдается в п. Узловой (11,6 чел/га). Малочисленные населенные пункты за счет наличия свободной территории имеют низкую плотность населения: 0,7 чел/га в п. Бугунжа, 0,4 чел/га в х. Кизинка.

Численность населения с 2002 по 2009 годы имеет устойчивую тенденцию к снижению. Убыль населения за представленный период составила 230 человек, что составляет 12,1 % от численности населения 2002 года. Среднегодовая убыль населения составила 28,75 человек в год.

Снижение численности населения обусловлено низким миграционным приростом, который не перекрывается естественным приростом населения. Одними из негативных факторов влияющих на динамику численности населения является отдаленность Мостовского района от краевого центра города Краснодара, неразвитость инфраструктуры и др..

В целом демографическая ситуация в Баговском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.  Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний размер домохояйства на территории поселения составляет 2,1 человека, и только в п. Узловой показатель достигает 2,7. Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения в формировании демографического потенциала поселения большое значение имеет механическое движение населения (миграция). Показатели миграции невысоки, вследствие чего происходит убыль населения.

Снижение численности населения обусловлено низким миграционным приростом, который не перекрывается естественным приростом населения. Кроме того, одним из негативных факторов влияющих на динамику численности населения является отдаленность Мостовского района от краевого центра города Краснодара.

Возрастная структура поселения относительно Мостовского района характеризуется более высокой долей населения трудоспособного старше трудоспособного возраста, и более низкой долей детей.

Возрастная структура Баговского сельского поселения

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 349 | 18,4% |
| - трудоспособного возраста | 1084 | 57,1% |
| - старше трудоспособного возраста | 467 | 24,6% |
| Всего | 1900 | 100,0% |

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности населения.

Характерной демографической особенностью Баговского сельского поселения, как и Краснодарского края в целом, является наличие на его территории миграционного прироста населения. Тем не менее, миграция не перекрывает естественную убыль населения, в результате чего происходит снижение численности населения Баговского сельского поселения.

Таким образом, проведенный анализ развития демографической ситуации показал, что:

- прослеживается тенденция убыли населения, преимущественно в ст-це Баговской;

- естественная убыль населения в последние годы не восполняется миграционным приростом;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что оправдывает высокую смертность населения);

- доля трудоспособного населения в структуре населения по сравнению срайонными показателями ниже (57,1% в поселении против 59,1% в районе), что негативно влияет на формирование трудовых ресурсов территории.

По данным администрации Мостовского района, структура занятости населения сельского поселения выглядит следующим образом:

- бюджетная сфера– 176 человек;

- промышленность –152 человека;

- агропромышленный комплекс – 5 человек

- транспорт и связь – 8 человек;

- торговля – 11 человек;

- другие отрасли – 10

Итого численность населения Баговского сельского поселения, занятого в экономике составляет 362 человека.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Баговском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, отсутстви предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Образование. Сеть образовательных учреждений представлена 4-ю образовательными учреждениями: 2 детскими садами (общей вместимостью 75 мест), 2 средними общеобразовательными школами (общей вместимостью370 мест).

Существующая вместимость детских дошкольных учреждений в полной мере не обеспечивает потребности существующего населения. Уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями составляет 58%, что не соответствует нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края. В общеобразовательных школах уровень охвата детей школьного возраста составляет 100%.

Ниже представлены сведения об учреждения образования на территории Баговскогосельского поселения.

Перечень детских дошкольных и школьных учреждений

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Проектная вместимость здания, мест | Фактическая посещаемость учреждения, чел. | Площадь территории, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ детский сад №13 | ст. Баговская, ул.Садовая,26 | 40 | 34 | 3765 |
| 2 | МДОУ детский сад №17 | п. Узловой, ул..Мира,12 | 35 | 23 | 2744 |
| 3 | МОУ СОШ №9 | ст. Баговская, ул. Горького,3 | 250 | 115 | 17066 |
| 4 | МОУ СОШ №23 | п. Узловой, ул. Лесная,8 «А» | 120 | 57 | 7521 |

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Здравоохранение. Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.

Учреждения здравоохранения Баговскогосельского поселения представленыУзловской участковой больницей на 25 коек с поликлиникой на 9 посещений в смену, фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в ст-це Баговская.

Перечень учреждений здравоохранения

| № п\п | Наименование учреждения | Адрес расположения | Обслуживаемые населенные пункты | Кол-во коек\мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дневных | круглосут. |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | ст.Баговская ул.Железнодорожная,32 | ст.Баговская, п.Узловой, п.Бугунжа, х.Кизинка | - | - |
| 2 | Узловская участковая больница | п.Узловой | ст.Баговская, п.Узловой, п.Бугунжа, х.Кизинка | 10 | 15 |

Имеющая инфраструктура здравоохранения соответствует минимальным нормативам обеспеченности.

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселенияфункционирует 2отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают 130 человек.

Культурно-досуговый комплекс. В культурно-досуговый комплекс Баговского сельского поселениявходят: БаговскойДом культуры на 250 мест,Узловской сельский Дом культуры на 84 места и Баговская сельская библиотека на 8,4 тыс. ед. хранения.

Перечень учреждений культуры и искусства

| № п/п | Название учреждения | Местоположение (населенный пункт, адрес) | Вместимость (мест, томов) | Полезная площадь, кв. м. | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баговский сельский Дом культуры | ст.Баговская, ул.Клубная, 7 | 250 | 360,0 | ст.Баговская |
| 2 | Узловской сельский клуб | п.Узловое, ул.Клубная,1 | 84 | 120,0 | п. Узловой |
| 3 | Баговская сельская библиотека | ст.Баговская, ул.Клубная, 7 | 8630 томов | 56,0 | ст.Баговская |

Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов в Баговском сельском поселении представляет собой систему, состоящую из 4 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе:3плоскостных спортивных сооружений, 1 спортивного зала.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения. Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения.

На проектируемой территории осуществляют свою деятельность 10 предприятий розничной торговли (общая площадь торговых залов 378 кв. м.) и рынок площадью 0,1 га. Из предприятий общественного питанияимеется только 1 столовая, находящаяся на балансе школы, общедоступных столовых или кафе нет. Предприятий бытового обслуживания также нет.

Перечень предприятий розничной торговли

| № п/п | Наименование | Специализация | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин«Анжелика» | ст. Баговская, ул. Центральная, | 90 |
| 2 | Магазин | ст. Баговская, ул. Клубная 2 | 224,8 |
| 3 | Магазин | ст. Баговская, ул. Железнодорожной | 76,51 |
| 4 | Магазин « Весна» | ст. Баговская, ул. Клубная, 2 | 70,0 |
| 5 | Магазин « Алиса » | ст. Баговская, ул. Центральная | 187 |
| 6 | Магазин | ст. Баговская ул. Центральная | 50,0 |
| 7 | Магазин | п. Узловой, ул.Лесная | 263,0 |
| 8 | Магазин «Малина» | ст. Баговская, ул.Клубная, 2 | 300,5 |
| 9 | Магазин | ст. Баговская, ул. Орджоникидзе | 30,0 |
| 10 | Ларь | ст. Баговская ул. Луговая | 20,0 |

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Данный раздел был выполнен на основании тома IX «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», разработанного в составе «Схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район», ООО «ПромТехноЭксперт. Инженерный консалтинговый центр», г. Краснодар, в 2009 г.

Раздел «ИТМ ГОиЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории Мостовского района, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Мостовского поселения, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При применении противником оружия массового поражения возможны следующие основные пути воздействия радиоактивных факторов на население:

- внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака;

- внутреннее облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность);

- контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды;

- общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения и т.д.);

- внутреннее облучение в результате потребления населением воды и местных пищевых продуктов, загрязненных радиоактивными веществами.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов. Биологическое оружие находится под всеобщим запретом.

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К таким веществам относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, поражающие различные виды растительности.

29 апреля 1997 г. вступил в действие всеобъемлющий запрет химического оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие. Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Геофизическое оружие – вид оружия массового поражения, направленно воздействующий на изменение природно-климатических условий и процессов.

В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО). На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

Воздействию ГФО может подвергнуться и территория Краснодарского края, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории проектируемого объекта (землетрясения, затопления и т.д.).

Высокоточное оружие – это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

Границы зон возможной опасности.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- светомаскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- возможного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления,

с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Проектируемая территория находится на минимальном удалении 20-80 км от г. Майкоп (3 группа по ГО).

Согласно СНиП 2.01.51-90г., население Баговского сельского поселения попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (зона шириной до 100 км от г. Майкоп).

Согласно информации о гидротехнических сооружениях, население Баговского поселения в зону катастрофического затопления не попадает.

Баговское сельское поселение находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта, в особый период, данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого, может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

На территории Баговского сельского поселения ХОО отсутствуют.

Пожароопасный и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектах населенных пунктов Баговского поселения приведены в таблице.

Взрывопожароопасные объекты населенных пунктов Баговского сельского поселения

| Населенный пункт, имеющий ПОО или близ расположенный | Наименование и адрес объекта | Наименование и количество опасного вещества (общее и наибольшая емкость) | Зоны зараже-ния, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожаровзрывоопасные объекты |
| Мостовский район, ст. Баговская, ул. Колхозная, 18 | Склад ГСМ | Нефтепродукты 11 т |  | (мах осредненная вместимость 8 м3) |
| ст. Баговская | Вновь проектируемые АГЗС | СУГ |  | (мах осредненная вместимость 16 м3) |

Возникающие на указанных объектах возможные аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящий нефтепродукт.

Гидротехнические сооружения.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

На территории Баговского поселения расположены две берегоукрепительных дамбы. Все сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

В период выпадения большого количества осадков возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом дамб и затоплением прилегающих территорий.

Гидротехнически опасных объектов в Баговском поселении нет.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории поселения относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, рассматриваемая территория в целом по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

На пректируемых сетях газоснабжения проектируемого района максимальными по последствиям являются:

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП;

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.

На проектируемых тепловых сетях возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии с взрывом или большой загазованностью.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций целесообразно, помимо выполнения плана превентивных мероприятий разработать целевую программу МО по строительству, реконструкции, капитальному ремонту систем жизнеобеспечения на перспективу.

Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В Баговском сельском поселении на автомобильном транспорте возможны аварии при ДТП, ЧС, терактах  легкового и пассажирского автотранспорта с гибелью до 50 человек, аварии и пожары при обеспечении населения газом в баллонах при перевозке ГСМ, пожары площадью до 500 м2

Опасность для Баговского сельского поселения могут представлять также аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением бензобака и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

В связи с увеличением интенсивности дорожного движения, увеличением количества транспортных средств, их грузоподъёмности, снижением пропускной способности автомобильных дорог, возможно, возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением дорожного полотна и мостовых переходов.

Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами террактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома.

Результатом терракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

Учитывая, что территории населенных пунктов Баговского поселения являются местами массового скопления людей (включают жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную зоны, зону инженерной и транспортной инфраструктуры), существует вероятность, что это поселение может стать объектом совершения террористических актов.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, Баговское сельское поселение по опасности террактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории поселения, относятся землетрясения, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков (донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков и береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков), эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление во время паводков, селевые процессы, подтопления при подъеме уровня грунтовых вод, заболачивание, оползни, обвально-осыпные процессы, снежные лавины, набухание и просадка грунтов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», приведен в таблице.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар. |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности. |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Удар. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока. |
|  | Аэродинамический | Ударная волна. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
| Лавина снежная | Гравитационный | Смещение (движение) снежных масс |
|  | Динамический | Удар. Давление смещенных масс снега. |
|  | Аэродинамический | Ударная воздушная волна. Звуковой удар. |

Инженерно-геологические условия территории, в соответствии с Приложением Б СП-II-105-97, характеризуются:

- условиями средней сложности (II);

- сложными условиями.

Опасность природных явлений по категориям опасности в Мостовском районе, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- оползни – опасная категория;

- сели – опасная категория;

- лавины – умеренно-опасная категория;

- просадочность лессовых пород – опасная категория;

- эрозия плоскостная – умеренно опасная категория;

- эрозия овражная – опасная категория;

- эрозия речная – весьма опасная категория;

- подтопления территории – опасная категория.

При землетрясениях силой 5-8 баллов существует вероятность повреждения или разрушения зданий (обрушение внутренних стен и стен заполнения каркаса, проломы в стенах, обрушение частей зданий, разрушение связей между отдельными частями здания), инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, линии электро- и теплоснабжения); аварии на опасных химических объектах; сход оползней, обвалы; возможна гибель людей.

В весенне-летний период, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с образованием селей. Наиболее опасными являются проектируемый участок дороги «Псебай - Баговская – Камнномостский».

В период январь-апрель существует возможность возникновения ЧС, связанных со сходом снежных лавин в горах, приводящих к разрушению построек, объектов туризма, перекрытию автомобильных дорог, мостов, повреждению автотранспорта, иногда – к гибели людей.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, оползни, сели, просадочность грунтов, эрозия овражная и речная, а также подтопления относятся к возможным источникам природных ЧС на территории Баговского поселения.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В) и данным инженерно-геологических изысканий ГУП «Кубаньгеология», в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов

источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на территории Баговского поселения.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., к возможным источникам ЧС на территории Баговского поселения относятся также:

- очень сильный дождь (при количестве осадков 50мм и более за 12 ч);

- очень сильный снег (при количестве осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);

- крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);

-сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

При сильных туманах, преимущественно весной и осенью, прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на автодорогах.

В период с мая по сентябрь при выпадении крупного града существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением сельскохозяйственных культур.

В период весенних и осенних заморозков существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, косточковых и теплолюбивых растений.

В зимний период года при выпадении сильного снега (гололеда) прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей. При понижении температуры воздуха ниже 280 мороза прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ, гибелью озимых, косточковых и теплолюбивых растений.

В период сильных дождей, преимущественно в весенне-летний период, возможно прохождение высоких кратковременных паводков на реках, в связи с чем возможны затопления сельхозугодий и населенных пунктов, подмыв опор мостов, опор ЛЭП.

Проектом генерального плана предусмотрены гидротехнические сооружения в право- и левобережной части р. Гурман с целью защиты территории от затопления.

В летние месяцы при установлении жаркой погоды (сильная жара – максимальная температура воздуха +370 и выше) существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине аварий и пожаров, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих: нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения; тепловые удары и заболевания людей, животных; гибель сельскохозяйственных культур.

В теплый сухой период повышается пожароопасность в лесах. В связи с тем, что на территории Баговского сельского поселения имеются смешанные леса (сосна, ель, бук, граб, дуб) существует вероятность возникновения лесных пожаров, скорость которых может достигать 25 км/час.

Для предупреждения возникновения лесных пожаров необходимо организовать контроль за пожарной обстановкой и проведение в полном объеме превентивных мероприятий.

Ураганы.

Частота возникновения ураганов составляет:

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, МО Мостовский район по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

При сильном ветре преимущественно в феврале-марте существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач; выхода из строя объектов жизнеобеспечения; повала деревьев, рекламных щитов и падения строительных кранов; разрушения легких построек; повреждения транспорта и увечья людей.

На территории Баговского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи в населенных пунктах в связи с тем, что прочностные характеристики электрических сетей не удовлетворяют требованиям существующих Правил эксплуатации по ветровым нагрузкам.

Ситуацию по бесперебойному снабжению энергопотребителей муниципального образования осложняет тот факт, что часть электросетей проходит по лесным массивам, где необходимо поддерживать состояние полос отвода воздушных линий электропередач согласно нормативной документации.

Проектом предусмотрена инженерная защита территории от указанных стихийных явлений и процессов.

Оповещение ГО и ЧС населения Баговского сельского поселения предусматривается по местным каналам телевидения, телефонной сети и радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания через вновь установленные радиоточки. Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий на территории населенного пункта, организуется через уличные громкоговорители и электросирены С-40.

В ходе эксплуатации проектируемой территории следует предусматривать контроль со стороны государственных надзорных органов, комиссии по чрезвычайным ситуациям за содержанием и исправностью строительных конструкций, инженерных коммуникаций, проведением планово-предупредительных ремонтов сооружений и инженерных сетей в установленные сроки, контроля выполнения правил дорожного движения и пожарной безопасности.

Границы зон возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представлены на чертеже МО-11 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера».

  - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их охранные зоны.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- водоохранные зоны и охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- особо охраняемых природных территорий;

- охранные зоны памятников культурного наследия.

ВОДООХРАННЫМИ ЗОНАМИ являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30м. для обратного или нулевого уклона, 40м. для уклона до 3º и 50м. для уклона ≥ 3º.

На территории Баговского сельского поселения водными объектами являются  реки Ходзь, Гурман, Бугунж, Уруштен, Ачешбок, Кизинчи. А также большое количество речек и ручьев, озера и пруды.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации устанавливается ширина водоохранных зон в зависимости от их протяженности (от истока до устья) и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Длина реки Ходзь – 93 км., Гурман – 18 км., Бугунж – 27 км, Уруштен – 42 км, Ачешбок – 14 км, Кизинчи – 15 км. Соответственно ширина водоохраной зоны для такой протяженности устанавливается в размере:

для р.Ходзь – 200м.;

для р. Гурман – 100м.;

для р. Бугунж – 100м;

для р. Уруштен – 100м;

для р. Ачешбок – 100м;

для р. Кизинчи – 100м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельностоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/ крайней скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

Восстановление и охрана проектируемых водных объектов и источников питьевого водоснабжения возможны при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения (согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 03.06.06. № 74-ФЗ);

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

В соответствии с положением о департаменте по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 02.07.2009г. №550, департамент, согласно Федеральному закону от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 4 ст. 18), осуществляет полномочия по утверждению проектов, границ и режимов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространство над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

Согласно предоставленной информации Министерством природных ресурсов Краснодарского края, на территории Баговского сельского поселения расположены следующие ООПТ:

- Кавказский Государственный природный биосферный заповедник, образован  Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 12 мая 1924 года «О Государственном Кавказском зубровом заповеднике»;

- Псебайский заказник, образован Решением Краснодарского КИК от 23.08.1971 г. № 560;

- Памятник природы "Насаждение бука восточного" (3 объекта), образован Решением Мостовского РИК от  27.03.1980 г. № 125, границы памятника природы утверждены Решение Краснодарского КИК от 14.07.1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы»;

- Урочище Дольмены - памятник природы, образован Решением Мостовского РИК от  27.03.1980 г. № 125, границы памятника природы утверждены Решение Краснодарского КИК от 14.07.1988 г. № 326 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы».

Согласно ст. 9 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" на территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике.

На территориях государственных природных заповедников запрещается интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.

На территориях государственных природных заповедников допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;

в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;

г) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);

д) выполнение научно-исследовательских задач;

е) ведение эколого-просветительской работы и развитие познавательного туризма;

ж) осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Согласно ст.24 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Согласно ст.27 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

В соответствии с материалами «Корректировка проекта Схемы развития и размещения ООПТ Краснодарского края», на территории Баговского сельского поселения предполагается организация ООПТ – памятника природы «Гора Кизинчи», с целью сохранения уникального геологического объекта, объектов живой и неживой природы, имеющих повышенную природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и значимость в масштабах всего Краснодарского края.

Предлагаемый регламент хозяйственной деятельности в границах ООПТ, подлежит уточнению на дальнейших стадиях определения режима использования территории.

границы зон охраны объектов культурного наследия В соответствии с Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия разработанного в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации» (далее – Положение).

Руководствуясь пп.4,5,6,7 Положения необходимо предусматривать разработку проекта зон охраны на каждый объект культурного наследия, расположенный в границах Баговского сельского поселения.

При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, отводе земельных участков под строительство учитывать необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Согласно ст. 11 п.3  Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года N 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» (далее – Закон КК) до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ст.11 Закона КК, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы, согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Список объектов археологического наследия, расположенных на территории Мостовского городского поселения

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | № кургана в группе | Высота кургана, м | Диаметр кур гана м | Охранная зона Кургана, м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория истори-ко-культурного значения | Наименование пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа дольменов (26) | ст-ца Баговская, 9 км к северо-западу от станицы, на поляне Зацепина | 2143 Дубль 8417 №ГС 214 |  |  |  | 50 | 6243 | Ф4 | СХКООП Беноково |
|  | Губская пещерная стоянка Губский навес № 5 «Чыгай» | ст-ца Баракаевская, 7,6км кюго-западу от западной окраины станицы | 2144 |  |  |  | 200 | 540 | Р | СХКООП Беноково |
|  | Дольменно-курганная группа (33 дольмена) | ст-ца Баговская, 2,7км к северо- западу от станицы, Серегина поляна | 8415 | 1-33 |  |  | 50 | 313-КЗ | Р | ААП «Ярослав ское» |
|  | Дольменная группа (24 дольмена) | ст-ца Баговская, 8,2км к северо-западу от западной окраины станицы,Журовая поляна | 8416 | 1-24 |  |  | 50 | 313-КЗ | Р |  |
|  | Курганная группа (30 насыпей) | между станицей Баговской и хутором Кизинка | 8419 | 1-30 | 0,8-1 | 5-8 | 50 | 313-КЗ | Р |  |
|  | Селище "Губское 2" | ст-ца Баракаевская, 4,5 км к юго-западу от западной станицы | 8422 |  |  |  | 500 | 313-КЗ | Р | СХ КООП Беноково |
|  | Дольменная группа (164 дольмена) | х. Кизинка, 6,8км к северо-западу от северной окраины хутора | 8444 |  |  |  | 50 | 313-КЗ | Р |  |
|  | Крепость | Х.Кизинка, 7км к востоку-северо-востоку от хутора г.Сундучная | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п10, п/№ 1 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Корытообразный дольмен | Ст.Баговская, 6км к северо-северо-западу от станицы северная опушка урочища Большое, г.Сундучная | В |  |  |  | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 2 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Курганная группа "Баронова" (3 насыпи) | ст-ца Баговская, 14 км к юго-западу от южной окраины станицы, урочище Бароновы поляны, на отметке высоты 1562 м | В | 1 | 1 | 6 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 3 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 50 |  |  |  |
|  | Амбицукова стоянка | ст-ца Баговская, 17 км к юго-западу от станицы, верховья р.Ходзь, Амбицукова пещера, правый берег р.Ходзь, под горой Опасной, на отметке высоты 1385 м | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 4 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Стоянка в гроте Коптильный | ст-ца Баговская, 17 км к юго-западу от станицы, верховья р.Ходзь,в Коптильном гроте (Ароматная шахта), левый берег р.Ходзь, у истока реки, на отметке высоты 1726 м | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 5 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Дольмен | Ст.Баговская, 6км к северо-северо-западу от станицы Северная опушка урочище Большое , под г.Сундучной на отметке высоты 776 | В |  |  |  | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 7 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Курганная группа 2 (2 насыпи) | Х.Кизинка, 7км к востоку-северо-востоку от хутора, на г.Сундучной, на отметке высоты 1178 м | В | 1 | 0,9 | 28 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 7 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 24 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа 1 (3 насыпи) | х.Кизинка, 6,5км к западу-северо-западу от х.Кизинка 0,25км к северу от г.Сундучная | В | 1 | 0,8 | 24 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 8 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 2 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 30 | 50 |  |  |  |
|  | Дольменная группа 1 (7 дольменов) | ст-ца Баговская, 6 км к северо-западу от станицы, в лесу по северной опушке урочище Большое, под г.Сундучной, на отметке высоты 776м | В | 1-7 |  |  | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 9 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Дольменная группа 2 (9 дольменов) | ст-ца Баговская, 6 км к северо-западу от станицы, в лесу по северной опушке урочище Большое, под г Сундучной, на отметке 781м т.97 | В | 1-9 |  |  | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 10 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Дольменная группа 3 (6 дольменов) | ст-ца Баговская, 6 км к северо-западу от станицы, в лесу по северной опушке урочище Большое, под г. Сундучной, на отметке 794м т.92 | В | 1-6 |  |  | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 11 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Стоянка "Губский навес №2" | ст-ца Баракаевская, 6км к западу-юго-западу от западной окраины станицы | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 19 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Стоянка "Губский навес № 7" (навес Сатанай) | ст-ца Баракаевская, 5 км к юго-западу от станицы, 0,4 км вниз по течению от стоянки Монашеской на отметке высоты 834 м | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 20 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Стоянка "Русланова пещера" | ст-ца Баракаевская, 7,2 км к юго-западу от западной окраины станицы, в 0,3 км к востоку от навеса Сатанай, в пещере на левом берегу Борисовского ущелья | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 21 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Стоянка "Губский навес № 1" | ст-ца Баракаевская, 5,9 км к юго-западу от западной окраины станицы | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 22 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Стоянки "Губский навес № 3, №4 (151а), №6(151б)" | ст-ца Баракаевская, 6,2 км к юго-западу от западной окраины станицы 6,1 км к юго-западу 5,5 км к юго-западу | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 23 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Пещерная стоянка "Аутлевская" | ст-ца Баракаевская, 6 км к юго-западу от западной окраины станицы, правый борт долины р.Губс, на скальном участке склона г.Круглой | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 24 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Стоянка "Лубочный навес" | ст-ца Баракаевская, 5,3 км к юго-западу от станицы, в навесе Борисовского ущелья р.Губс, правый отвесный борт Лубочного ручья (р.Псеубек) | В |  |  |  | 200 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 25 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Пещерная стоянка "Монашеская" | ст-ца Баракаевская, 5,8 км к юго-западу от станицы, Борисовское ущелье верхнего течения р.Губс, левый борт | В |  |  |  |  | Приложение №2 к 627-п, п/№ 26 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Губское делювиальное местонахождение | ст-ца Баракаевская, 6,5км к западу-юго-западу от западной окраины станицы , левый берег р.Губс | В |  |  |  |  | Приложение №2 к 627-п, п/№ 27 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Пещерная стоянка "Косожская" | ст-ца Баракаевская, 6,4км к западу-юго-западу от западной окраины станицы левый борт Борисовского ущелья р.Губс | В |  |  |  |  | Приложение №2 к 627-п, п/№ 29 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Баракаевская пещерная мустьерская стоянка | ст-ца Баракаевская, 6,6 км к юго-западу от западной окраины станицы, левый борт Борисовского ущелья р.Губс | В |  |  |  |  | Приложение №2 к 627-п, п/№ 30 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Местонахожде ние "Палферовское" | ст-ца Баракаевская, 6,2км к западу-юго-западу от западной окраины станицы правый берег р.Губс | В |  |  |  |  | Приложение №2 к 627-п, п/№ 31 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Баракаевская, 5,0 км к юго-западу от западной окраины станицы | В | 1 2 3 | 0,5 2 2,2 | 26 42 46 | 50 75 75 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 32 |  | Мостовский лесокомбинат |
|  | Курган (по привязке не прослеживается) | ст-ца Баговская, 0,2 км к западу от устья р. Гурмай и Ходзь | В | - | - | - | - | Приложение №2 к 627-п, п/№ 12 |  | ААП «Бесленеевское» |
|  | Губское русловое местонахождение | На протяжении 25 км от ст-цы Губской на северо-восток, от впадения р.Губс в р.Ходзь в районе х.Первомайского до ст-цы Баракаевской 1,36км к юго-юго-западу от северной окраины х.Пролетар-ский, на МТФ, побережье р.Губс | В |  |  |  |  | Приложение №2 к 627-п, п/№ 42 |  | СХКОПП «Беноково» |
|  | Двойная пещера | ст.Баракаевская, 7км к юго-западу от западной окраины станицы 44º 16’150” 40º 24’782” |  |  |  |  | 200 |  |  |  |

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия), не имеющих утвержденные зоны охраны, устанавливаются защитные зоны, являющиеся территориями, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам), запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от указанных расстояний, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, а также устанавливается особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, а именно:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объекта культурного наследия:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Объекты культурного наследия - памятники архитектуры, истории и монументального искусства, расположены в ст. Баговской – 2 памятника истории и 1 памятник архитектуры; и в пос. Бугунжа – 1 памятник истории. Данные памятники включены в государственный список памятников истории и культуры, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

Список объектов культурного наследия, стоящих на государственной охране

| № пп | Наименование объекта | Местонахожде-ние объекта | Номер по государственному списку | Решение о постановлении на гос.охрану | Категория ист-культ. значения | Вид памят-ника | Защитная зона, м | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание станичного правления, начало XX в. | ст-ца Баговская, ул. Центральная, 57 | 4735 | 615 | Р | А | 200 | в руинированом состоянии |
| 2. | Памятный знак в честь 100-летия станицы Баговской | ст-ца Баговская, сад | 2168 | 63 | Р | И | 200 | ст-ца Баговская, ул.Центральная, сад |
| 3. | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1961г. | ст-ца Баговская, в парке Дома культуры | 2169 | 63 | Р | И | 200 |  |
| 4. | Могила Я.В.Склярова (1883-1976), участника восстания на броненосце «Потемкин» в 1905г. | с.Бугунжа, кладбище | 2180 | 540 | Р | И | 40 | охранная зона |
| 5. | Обелиск погибшим воинам-станичникам в годы Великой Отечественной Войны | ст. Баговская, ул. Клубная,1 |  |  | М | И | 200 |  |
| 6. | Обелиск места гибели партизан Селиверстова и Турчанинова | Урочище «Бздых» |  |  | М | И | 200 |  |
| 7. | Обелиск места гибели первого секретаря ВЛКСМ Мостовского района Н. Сонкина | Урочище «Бабук» |  |  | М | И | 200 |  |
| А | - Памятник архитектуры |
| И | - Памятник истории |
| Р | - Памятник региональной категории охраны |
| М | - Памятник местного значения |
| 63 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 |
| 615 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 23.12.1987 № 615 |
| 540 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 15.11.1981 № 540 |

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Генеральным планом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.

Все рассмотренные зоны, вошедшие в границы проектирования, были отражены на графическом материале:

Том I. Часть 2. ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории»;

Том II. 	Часть 2. МО-10 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории с анализом возможного направления ее развития»;

Том II. 	Часть 2. МО-14 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории фрагмента поселения – ст. Баговская».

РАЗДЕЛ  2
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Инвестиционный компонент развития непосредственно связан с основными целями генерального плана и увязывает территориальное планирование с комплексным социально-экономическим развитием. Реализуется как система действий и решений генерального плана, определяющих его инвестиционный характер и рассчитанная на привлечение ограниченного объема бюджетных средств, включая при этом в инвестиционные схемы взаимодействие негосударственных и государственных источников, в том числе на кредитной основе.

Перспективы развития Баговского сельского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Пространственно увязанная компоновка объектов повышенной инвестиционной привлекательности, предложенная в данном проекте, порождает синергетический эффект роста доходности использования каждого из них, включаемых в группу (кластер) взаимодополняющих функций и видов использования, на основе единой системы инженерно-технической и транспортной инфраструктуры.

Перспективными направлениями экономического развития Баговского сельского поселения являются:

- развитие туристско-рекреационного комплекса и сопутствующих отраслей (общественное питание, розничная торговля);

- развитие промышленности строительных материалов;

- развитие деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Основным направлением экономического развития поселения является туристско-рекреационный комплекс. Мостовской район, в том числе и Баговское сельское поселение является одним из перспективных районов края в плане развития горного и горнолыжного туризма. Высоты до 2000 метров с перепадами высот до 300 метров делают данную местность очень привлекательной для создания горнолыжной инфраструктуры.

Поселение имеет сходное геостратегическое местоположение с такими курортными территориями как Гуамкое ущелье, п. Мезмай, Лаго-наки. В свою очередь Баговское сельское поселение имеется огромное количество потенциальных мест для создания на их основе туристско-ререационных комплексов. Территория поселения представляет собой предгорный и горный ландшафт с самой высокой точкой Краснодарского края – горой Цахвоа (3345).

В границах поселения на территории лесного фонда находятся следующие туристско-экскурсионные объекты:

- городище «Колокол» и дольмены Зацепиной поляны (х. Кизинка);

- гора Большой Тхач, Тхачский массив, пещера Краснодарская и ряд карстовых пещер в этом районе;

- уголок нетронутой природы «Гришкина Яма»;

- Живописные «Кунские поляны».

Поселение, как и район в целом по своему географическому положению и природно-климатическим факторам должен развивать активный, экологический, социальный туризм.

В первую очередь необходимо создать юридические и правовые основы развития туризма, и во вторую – разработать и обустроить туристические маршруты, зоны отдыха.

Изначальные затраты для организации маршрутов минимальны, но развитие туризма даст толчок для создания инфраструктуры, стимулирования экономической активности в отдаленных населенных пунктах, позволит расширить использование объемов и ассортимента местной продукции и услуг, что в конечном итоге отразится на благосостоянии местных жителей, а также на увеличение доходной части бюджета.

В настоящее время практически на всем протяжении прибрежной полосы Черного моря находятся курорты, санатории, пансионаты, гостиницы, отели, дома отдыха, кемпинги, лагеря отдыха. Морская линия Кубани привлекает туристов со всего мира. Но не менее интересна в плане создания системы отдыха и оздоровления территория края – линия горно-предгорная, которая до сих пор остается в тени, не получив должного развития.

Благодаря живописным предгорьям и высоким горам с огромными лесными массивами, ледниками, причудливыми реками, текущими по горным ущельям и пещерам, водопадами, уникальными минеральными и грязевыми источниками, Краснодарский край стал широко известен как туристический и оздоровительный регион. Поэтому важно принять все возможные меры для освоения этого ресурса в плане туризма, а также необходимо разработать комплекс мероприятий для грамотного, то есть природосообразного использования этого богатейшего ресурса с пользой для человека и не в ущерб природе. Нужно освоить имеющиеся леса для отдыхающих. Данный ресурс рекреационного использования более эффективен, нежели использование леса только для получения древесины.

водопад Капустин 					к горе Шапка

В настоящее время необходимо дать мощный импульс для реализации уникального природно-климатического потенциала огромной территории поселения, прежде всего, с помощью пешеходного туризма, а также конного, этнического, вело- и других видов туризма. Необходимо активизировать работу по восстановлению и инвентаризации существующих и созданию новых линейных маршрутов от проектируемой территории до Красной Поляны, Архыза, Домбая, Отрадненского района, а также радиальных маршрутов с начальным пунктом на проектируемой территории.

Создание линейного маршрута по предгорным и горным территориям необходимо соединить с комплексом радиальных маршрутов от него. На территории поселения необходимо создать разноплановую транспортную сеть, которая может быть представлена автодорогой, велодорожками, монорельсовой дорогой с экскурсионными вагончиками. Территории труднодоступные для традиционного передвижения необходимо оснастить вертолетными площадками и многим другим. В местах стыковки разных маршрутов, возможно предусмотреть строительство базовых объектов спортивно-туристической инфраструктуры.

Реализация указанных маршрутов, а также вовлечение территории Баговского сельского поселения в региональные линейные маршруты (например, Баговская – Красная Поляна, Псебай – Баговская – Гузерипль - Лаго-наки) создаст вокруг них огромное инвестиционное поле для обустройства стоянок, строительства туристических баз отдыха, кафе, мини-гостиниц и пр. В результате чего, будет получена реальная база для создания в перспективе новых туристско-рекреационных зон на основе частно-государственных партнерских отношений.

Особенностью Баговского сельского поселения Мостовского района является близость территории к Сочи и Красной Поляне. В связи с проведением на территории Сочи в 2014 году XXII Олимпийских игр, необходимо использовать данное временное конкурентное преимущество для развития туристско-рекреационных зон в южной части поселения через организацию радиальных и линейных маршрутов из Сочи на территорию Баговского сельского поселения, а также через формирование инвестиционных площадок по строительству объектов зимних видов спорта. Также необходимо инициировать включение территории поселения в национальный проект «Горные курорты».

Важной особенностью территории поселения является высокая насыщенность культурными, историческими и археологическим памятниками. В настоящее время они находятся на балансе региональной власти, требуя охраны, ремонта и препятствуя хозяйственной деятельности. Положение может изменить грамотная коммерческая эксплуатация этих памятников.

Многообразие и сочетание линейных и радиальных маршрутов будут представлять богатейший материал для разработки сотен авторских экскурсионно-туристических программ, создание которых необходимо инициировать на территории Баговского сельского поселения.

По оценкам экспертов большинство учреждений санаторно-курортного комплекса, расположенных на морском побережье, расширяют спектр предоставляемых услуг за счет увеличения экскурсионно-туристических маршрутов-программ в предгорных зонах лесных районов, а спрос на отдых в лесной рекреационной зоне возрастает не только у российского, но и у иностранного туриста. Поэтому в перспективе ожидается, что «лесные базы отдыха» предгорных зон будут составлять достойную долю в санаторно-курортном комплексе как климато-лечебницы-релаксаторы. Необходимо максимально использовать данную тенденцию для развития в поселении и районе крупного туристско-рекреационного комплекса.

В качестве методов реализации данного направления предлагается на первом этапе собрать информацию о действующих объектах для посещения и проживания, экскурсионно-туристических объектах, провести экспедиционное обследование территории, выбрать наиболее привлекательные территории для прокладки трасс для различных видов туризма. Вторым этапом предлагается сформировать инвестиционное поле (для государственных и частных инвестиций) вдоль выбранных трасс маршрутов для обустройства экскурсионных объектов с туристической инфраструктурой: палаточных городков, турбаз, спортивно-туристических кемпингов, спортивных площадок на маршрутах и пр. На третьем этапе необходимо заняться обустройством, проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также организацией системной деятельности на маршрутах с учетом интересов и запросов туристско-рекреационного комплекса.

Более подробно и детально разработку стратегии и планировки туристско-рекреационных зон необходимо проводить на последующих стадиях проектирования с учетом интересов соседних поселений Мостовского района, а также с учетом использования опыта научных сотрудников институтов сервиса и туризма, опытных экскурсоводов, инструкторов-пешеходников, организаторов спортивно-туристической деятельности, имеющих богатый опыт работы в сфере организации туризма.

Вторым перспективным направлением Баговского сельского поселения является развитие промышленности строительных материалов. На территории поселения находятся общераспространенные разработанные месторождения известняка. Однако развитию данного месторождения препятствует отсутствие железнодорожной инфраструктуры.

Добыча известняка и производство известняковой муки имеет широкое применение в отраслях народного хозяйства. В дорожном строительстве он является неотъемлемой частью асфальтобетона, другое назначение минерального порошка в дорожном строительстве – заполнение мелких пор более крупными частицами. В производство кровельных материалов известняк используется в качестве пылевидного наполнителя для горячих мастик. В производстве сухих смесей молотый известняк используется в качестве заполнителя или же тонкодисперсного наполнителя. Одной из самых перспективных сфер потребления минерального порошка является его применение в качестве специальной добавки в бетон. В данном случае речь идет о замене части цемента на минеральный порошок, что снижает себестоимость бетона. Кроме того, минеральный порошок в составе бетонной смеси позитивно влияет на свойства бетона, улучшая его качественные характеристики: уменьшается водопоглощение, увеличивается прочность, морозоустойчивость, химическая стойкость и износостойкость.

Еще одна сфера применения молотого известняка – производство комбикормов для животных и птиц, где он служит минеральной добавкой. В сельском хозяйстве, возможно, его применение для раскисления и известкования почв при проведении агрохимических мероприятий в сельском хозяйстве. Существуют и другие, узкие, сферы применения молотого известняка. В частности, его можно использовать в фильтрах для тепловых электростанций, для очистки дыма от вредных примесей. Эти технологии активно используются на Западе, в России же пока не получили распространения.

Поскольку на территории поселения имеются месторождение геологических коллекционных материалов (известняк, песчаник, поделочный гипс, ангидрит, кремний, мраморный оникс, мраморированный известняк, мрамор черный, серпентинит, жадеит, доломит, лиственит, яшма, пироксенит, липарит, гранат, порфирит, апатит), необходимо освоить его разработку, вовлекать население в создание геологических коллекций и различных изделий из драгоценных камней.

Третье направление экономического развития – это деревообрабатывающая промышленность и мебельное производство, поскольку 58,7% территории Баговского сельского поселения занято лесами. Невозможно не использовать данный потенциал для развития территории поселения и лесного хозяйства. Тем не менее, необходимо отказаться о сырьевого экспорта лесных ресурсов с территории поселения, а вместо этого создать полный цикл производства «лесозаготвки – обработка древисины – производство изделий из дерева – реализация» с участием многих предприятий малого и среднего бизнеса.

Инвестиционное развитие

В настоящее время администрацией Мостовского района подготовлен ряд инвестиционный площадок и проектов на территории Баговского сельского поселения. Инвестиционно привлекательными объектами могут стать, следующие:

1.	Строительство автокемпинга в районе «Гришкиной Ямы» Строительство автокемпинга на «Гришкиной Яме». Располжение предусмотрено в живописном месте под названием «Гришкина Яма» в районе п. Багунжа. Гостям предоставляются площадки для размещения палаток, автоприцепов, предназначенных для проживания. Площадь участка – 15000 кв.

2.	Строительство туристического комплекса в х. Кизинка Строительство туристического комплекса. Расположение предусмотрено в живописном месте в районе х. Кизинка. Предполагается строительство гостиничного корпуса с возможностью проживания до 200 человек в любое время года (20 домиков для размещения в них по 3-4 человека), столовой на 100 мест, котельной, душевой, бассейна, бани, спортивных и игровых площадок. Площадь участка – 70000 кв.м.

3.	Строительство автокемпинга в п. Узловом;

4.	Строительство туристической базы «Кунские поляны»;

5. Строительство туристических баз отдыха в п. Узловом;

6. Строительство туристических баз отдыха в п. Бугунжа;

7. Строительство АЗС с придорожным сервисом;

8. Строительство малоэтажного жилого района с социальной инфраструктурой в ст. Баговская;

9. Строительство малоэтажного жилого комплекса в п. Узловом;

10. Строительство автодороги регионального значения «Псебай-Баговская-Каменномостский»;

11. Строительство автодороги регионального значения «Псебай - Гузерипль - Лаго-Наки».

Перечень инвестиционных объектов может быть продолжен и подлежит развитию в соответствии с функциональным зонированием, разработанным в данном проекте генерального плана.

  - ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Баговского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до2015 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- Баговское сельское поселение является по своему географическому положению периферийным и тупиковым, с наименьшей численностью и плотностью населения;

- Баговское сельское поселение обладает уникальными рекреационными и природными ресурсами, которые являются предпосылками для развития туристско - рекреационного сектора экономики, в связи с чем формирование на проектируемой территории инвестиционных площадок рекреационного назначения является перспективным направлением;

- 67% населения Баговского сельского поселения проживает в ст. Баговская – административном центре поселения;

- станица Баговскаяпо уровню социально-экономического развития и в плане инвестиционной привлекательности территории выигрывает по сравнению с другими населёнными пунктами поселения. Следовательно, рост численности населения в станице будет происходить интенсивнее за счет внешней миграции из Краснодарского края и других регионов при условии реализации новых инвестиционных проектов.

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увлечения.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Баговского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края:

- численность сельского населения принята согласно сборнику Краснодарстата "Сельские населенные пункты в Краснодарском крае по состоянию на 1 января 2009 года".

Прогнозная численность принята согласно проведенным расчетам в схеме территориального планирования Мостовского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Мостовском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

Основываясь на вышеперечисленных факторах, а также с учетом сложившейся динамики численности населения, были определены основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

Генеральным планом Баговскогосельского поселения предлагается развитие всех населенных пунктов.

Наибольший прирост населения предполагается в ст. Баговская, который составит 1,5 тыс. человек. Станица является административным центром, имеет большую территорию и невысокую плотность населения, возможность расширения границы населенного пункта, а также наиболее развитую инфраструктуру. Прогнозная численность станицы составит 2,8 тыс. человек.

Существующая численность населения х. Кизинка составляет 17 человек. Его развитие обусловливается прежде всего близостью расположения к ст. Баговская. Анализ территории выявил возможность увеличения населения до 400 человек в связи с развитием туристско-рекреационных объектов.

Также предполагается увеличение населения в п. Узловой более чем в 2 раза. Развитие данного населенного пункта связано с размещением в его южной части рекреационных территорий, объектов и учреждений. Анализ территории п. Узловой выявил возможность увеличения численности населения до 1200 человек.

В связи с неразвитостью инфраструктуры, небольшой численностьюи отсутствием территорий для развития населенных пунктов, увеличение населения в п. Бугунжа предполагается до 100 человек.

В целом, прогнозная численность Баговского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года составит 4500 человек.

Прогнозная оценка численности населения Баговского сельского поселения на расчетный срок генерального плана до 2030 года

| № пп | Наименование населенного пункта | Существующее положение, тыс.чел | Проект.на расчетный срок, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Баговская | 1,278 | 2,8 |
| 2 | поселок Бугунжа | 0,048 | 0,1 |
| 3 | хутор Кизинка | 0,017 | 0,4 |
| 4 | поселок Узловой | 0,557 | 1,2 |
| 5 | ВСЕГО | 1,9 | 4,5 |

Прогноз возрастной структуры населения Баговского сельского поселения выполнен методом «передвижки возрастов».

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий, помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

Основные тенденции естественного и
миграционного движения населения на прогнозный период.

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 11,4 | 12,6 | 15,4 | 17,4 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,5 | 13,6 | 12,7 | 11,4 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -4,1 | -1,0 | 2,7 | 6,0 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 36,7 | 57,9 | 47,7 | 35,4 |

На основе заложенных показателей была определена проектная возрастная структура населения, где на расчетный срок прогнозируется:

- увеличение доли населения, моложе трудоспособного возраста, на 5-6%;

- уменьшение доли населения трудоспособного возраста на 2-3%;

Проектнаявозрастная структура населения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастная структура населения (в процентном выражении), % |
| - моложе трудоспособного возраста | 18,4 | 18,0 | 16,6 | 15,6 | 17,3 |
| - трудоспособного возраста | 57,1 | 59,0 | 61,8 | 63,0 | 59,3 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,6 | 23,0 | 21,6 | 21,4 | 23,4 |

Проектная численность населения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастная структура населения (в численном выражении), чел. |
| Проектная численность населения | 1900 | 2247 | 3000 | 3762 | 4500 |
| - моложе трудоспособного возраста | 349 | 405 | 498 | 587 | 777 |
| - трудоспособного возраста | 1084 | 1326 | 1855 | 2370 | 2669 |
| - старше трудоспособного возраста | 467 | 516 | 647 | 805 | 1054 |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в генеральном планестратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, соответственно, адекватному потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

Временное население.

Поскольку Баговскоесельское поселение на перспективу позиционируется как один из рекреационных центров Мостовского района, то в структуре населения одним из важных моментов является учет временного населения (рекреанты, пребывающие на территории поселения).

Временное население в свою очередь подразделяется на:

- организованное (отдыхающие в туристско-рекреационных учреждениях);

- неорганизованное (самодеятельные, краткосрочные отдыхающие, совершающие экскурсионные маршруты, посещающие достопримечательности, размещающиеся в кемпингах сроком на один или несколько дней без расселения в туристско-рекреационных учреждениях).

Генеральным планом в качестве территорий для развития рекреационных территорий предлагаютсянаселенных пункты  - п. Узловой, х. Кизинка, п. Бугунжа.

Предполагается, что при условии развития туристско - рекреационного комплекса в Баговском сельском поселении будут присутствовать временное организованное и краткосрочное население.

Проектом на перспективу заложено размещение туристско - рекреационных учреждений общей емкостью 1,0 тыс. мест, из которых 60 % предусмотрено для круглогодичного функционирования, что возможно при условии развития лечебной, спортивной базы, а также иных элементов рекреационной инфраструктуры.

Для устойчивой круглогодичной работы проектируемых учреждений необходимо выполнить условие обеспечения их обслуживающим персоналом. По опыту работы туристско - рекреационных местностей горного и горно-лесного типа и согласно практике лучших отечественных учреждений сферы отдыха и туризма, соотношение кадров обслуживающего персонала и проживающих в учреждениях отдыха составляет 0,3-0,6. В данном проекте для Баговского сельского поселения решено принять Кобсл. перс равный 0,4 круглогодично функционирующих предприятий рекреационной сферы.

1,0 тыс. мест х 0,6 = 0,6 тыс. мест в круглогодично функционирующих туристско - рекреационных учреждениях,

0,6 тыс. мест х 0,4 = 0,240 тыс. чел. – потребность в постоянном обслуживающем персонале.

Трудовой потенциал. Трудовые ресурсы - один из основополагающих факторов развития муниципального образования. Численность населения трудоспособного возраста в Баговском сельском поселении составляет 1181 человек (62,2%).

Численность работающего населения составляет 357 чел., т.е. уровень экономической занятости трудоспособного населения в поселении составляет 30,2%, что является весьма низким показателем. Невысокая занятость обусловлена экономико-географическим положением поселения, отсутствием промышленного производства, неразвитостью малого бизнеса и предпринимательства. Неразвитость экономики муниципального образования и отсутствие рабочих мест обусловили развитие личного подсобного хозяйства. В поселении 890 ЛПХ, в нем занятопочти 80% населения – 1516 человек. При этом исключительно в ЛПХ занято 620 человек.

Структура трудовых ресурсов населения,занятого в экономике, по состоянию на 2008 год сложилась следующим образом:

- бюджетнаясфера – 176 чел.;

- промышленность – 152 чел.;

- сельское хозяйство – 5 чел;

- транспорт и связь – 8 чел.;

- торговля и сфера обслуживания – 11 чел.

При этом из 347 человек работающего населения 200 человек (около 60%) имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Структура населения занятого непосредственно в экономике поселения (работающие официально на предприятиях, в организациях, по договорам у предпринимателей) складывается следующим образом.

Структура населения, занятого в экономике поселения по видам деятельности.

| Наименование вида деятельности | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная сфера | 176 | 50,7% |
| Промышленность | 152 | 43,8% |
| Транспорт и связь | 8 | 2,3% |
| Торговля и общественное питание | 11 | 3,2% |
| ВСЕГО: | 347 | 100,0% |

Средняя заработная плата работающего населения в разрезе отраслей в 2007 году по поселению выглядит следующим образом:

| Отрасль | Размер среднемесячной заработной платы, руб. |
| --- | --- |
| Промышленность | 4132,5 |
| Лесное хозяйство | 4984,0 |
| Торговля | 3500,0 |
| Связь | 4778,0 |
| Образование | 4992,0 |
| Культура | 3879,0 |
| Здравоохранение | 5380,0 |
| Социальная защита | 3437,0 |
| Итого, средняя заработная плата поселения | 4385,3 |

В настоящее время привлечение дополнительной рабочей силы из-за пределов Баговского сельского поселения не требуется.

Прогноз развития трудовых ресурсов. Перспективы трудовых ресурсов связаны с образованием на проектируемой территории туристско - рекреационного комплекса, который вызовет за собой динамичное развитие обслуживающих отраслей: розничной торговли, общественного питания, транспорта и др.

Развитие в поселении рекреационного потенциала, реализация инвестиционных площадок и проектов, строительство туристических объектов в Баговском сельском поселении на перспективу потребует значительных трудовых ресурсов, специализирующихся в области туризма, торговли и питания, необходимых для обслуживания временного населения. В связи с этим рекомендуется обеспечить подготовку специалистов соответствующих направлений, которые будут работать в экономике поселения.

Генеральным планом предлагается провести следующие мероприятия на перспективу:

- проведение комплекса мер по увеличениюуровня занятости населения;

- вовлечение незанятого населения и занятого в ЛПХ в высокопроизводительные сектора экономики;

- проведение миграционной политики по привлечению трудовых мигрантов в экономику поселения;

- развитие малого бизнеса и предпринимательства путем вовлечения в него местного населения и привлечения экономически активного населения из соседних поселений и районов.

Структура трудовых ресурсов Баговского сельского поселенияна расчетный срок генерального плана строится на следующих проектных предложениях:

- численность Баговского сельского поселенияк 2030 году составит 4,5 тыс. чел.;

- доля трудоспособного населения уменьшится с 62,2% до 59,3% и к 2030 году составит 2,7тыс. чел.;

- вследствие развития на проектируемой территории туристско - рекреационного комплекса и сопряженных с ним отраслей (торговли и общественного питания), а также в связи с развитием малого предпринимательства предполагается увеличение экономической занятости трудоспособного населения до 70%. Численность населения, занятого в экономике составит 1,9 тыс. чел.;

- занятость населения будет определяться развитием прежде всего туристско - рекреационного комплекса, розничной торговли, общественного питания и других сфер обслуживания, которые в совокупности будут составлять 60-65% занятого населения;

- прогноз структуры трудовых ресурсов составлен из расчета занятости в экономике только местного населения в зимний период. В летний период предполагается увеличение численности занятых в экономике за счет миграции трудовых ресурсов на сезонный заработок из соседних поселений и районов в сферу туризма, торговли и питания.

Исходя из указанных проектных предложений на расчетный срок прогнозируется следующая структура трудовых ресурсов:

Структура трудовых ресурсов 
Баговского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года.

| Наименование | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население | 4500 | 100,0 |
| Трудоспособное население | 2700 | 59,3 |
| Население, занятое в экономике: | 1900 | 70,0 |
| - бюджетная сфера (управление, образование, здравоохранение, культура, спорт) | 380 | 20,0 |
| рекреационная сфера | 240 | 13,0 |
| - розничная торговля и общественное питание, платные услуги идр. сферы обслуживания | 900 | 47,0 |
| - сельское и лесное хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и связь | 280 | 15,0 |
| - прочие отрасли | 0,100 | 5,0 |

  - РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность ее населения к основному проектному сроку достигнет 4500 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 2600 человек – 866 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами с участками при доме от 0,20 до 0,25га, потребность в селитебной территории составит 190,5 га, при принятом среднем размере земельного участка 0,22га.

Расчет территории для размещения объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя нормы 25% от площади жилой территории и составляет 47,6  га.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-15% от жилой застройки, а именно 28,6 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий на расчетный срок составляет 5,4 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения и 6 м2 на одного отдыхающего (временного населения). Потребность в коммунально-складской зоне составит 1,7 га, в том числе:

- 11250 м2 для постоянного населения;

- 6000 м2 для временного населения.

На основе тщательного обследования, по каждому населенному пункту были выявлены территории, включаемые в населенные пункты, но непригодные для застойки (неудобъя, прибрежные территории, обрывы, территории с уклоном свыше 30 градусов, водоемы, охранное и санитарно-защитное озеленение). Они составили 9,7 га.

Расчет потребности в территориях в разрезе населенных пунктов представлен далее в таблице.

Общий расчет потребности в территориях для перспективного развития населенных пунктов

| № | Наименование населенного пункта | Прогнозный прирост населения на расчетный срок, чел | Потребность в территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые территории, га | Общественно-деловая территория, га | Озеленение общего пользования | Туристско-рекреационные территории, га | Улично-дорожная сеть, га | Водоемы, территории крутых склонов, санитарно-защитное и охранное озеленение, га | Потребность в новых территориях, га |
| 1 | ст. Баговская | 1522 | 111,5 | 27,9 | 3,4 | 0 | 16,7 | 76,6 | 236,1 |
| 2 | х. Кизинка | 383 | 28,2 | 15,7 | 0,5 | 0 | 4,2 | 44,1 | 92,7 |
| 3 | п. Узловой | 643 | 47,1 | 11,3 | 1,4 | 28,5 | 7,1 | 0,1 | 95,5 |
| 4 | п. Бугунжа | 52 | 3,7 | 0,9 | 0,1 | 11,8 | 0,6 | 0,9 | 18,0 |
|  | Итого | 2600 | 190,5 | 55,8 | 5,4 | 40,3 | 28,6 | 121,8 | 442,3 |

Также, были учтены приоритетные направления развития населенных пунктов, инвестиционные проекты и потребность в территориях для полноценного экономического развития.

Для определения проектных границ населенных пунктов было произведено следующее:

- Выявлены земельные участки, подлежащие реконструкции и уплотнению.

- Выявлены неосвоенные земли в границах населенных пунктов, пригодные для освоения.

- Произведен расчет потребности в новых территориях для включения в земли населенных пунктов.

Согласно  расчетам,  для обеспечения перспективного развития поселения на расчетный срок потребуется дополнительно включить в границы населенных пунктов 442,3 га.

  - СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО – БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Баговском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования –культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения показателей объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения были произведены расчеты проектных параметров на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Баговскоесельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Нормативыградпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 224 | 75 | 149 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 543 | 370 | 173 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 57 | 0 | 57 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 46 | 25 | 21 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 82 | 9 | 73 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 45 | 0 | 45 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 25 | 0 | 25 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 53 | 0 | 53 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 2 | 0 | 2 |
| Учреждения культуры |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 225 | н/д (нет данных) | 225 |
| 14 | Сельские библиотекис численностью поселения 1-3 тыс. чел. | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 20,3 | 8,6 | 11,7 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 14 | н/д | 14 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 360 | 334 | 26 |
| 16 | Кинотеатры | зрительские места | 30 на 1 тыс. чел. | 135 | 0 | 135 |
| 17 | Парк культуры и отдыха | ед. | 1 на поселение | 1 | н/д | 1 |
| Спортивные сооружения |
| 18 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 3 | н/д | 3,2 |
| 19 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 360 | н/д | 360 |
| 20 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 360 | н/д | 360 |
| 21 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 360 | 0 | 360 |
| 22 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 113 | 0 | 113 |
| 23 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 8772 | н/д | 8772 |
| 24 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 45 | 0 | 45 |
| 25 | Спортивно-досуговые центры | м1 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 1350 | 0 | 1350 |
| Учреждения торговли и общественного питания |
| 26 | Магазины ВСЕГО: | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. (для сельских поселений), | 1260 | 378 | 882 |
| 27 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 180 | 1 рынок | 180 |
| 28 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 27 | 0 | 27 |
| 29 | Предприятия общественного питания, ВСЕГО | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 180 | 0 | 180 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 30 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 41 | 0 | 41 |
| 31 | Прачечные, | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 540 | 0 | 540 |
| 32 | Химчистки – фабрики химчистки, | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 51 | 0 | 51 |
| 33 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 23 | 0 | 23 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 34 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 27 | 0 | 27 |
| 35 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 1,1 | н/д | 1,1 |
| 37 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 1 | 0 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 39 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс.чел. | 1 | 1 | -1 |
| 40 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 2 | 1 | 1 |

Образование. Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Сеть образовательных учреждений в Баговском сельском поселении представлена4-ю образовательными учреждениями: 2 детскими садами (общей вместимостью 75 мест), 2 средними общеобразовательными школами (общей вместимостью370 мест). Уровень охвата населениядетскими садами составляет58%,в школах – 100%.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) МО Баговскоесельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного(1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 129 | 6,8 | 255 | 13,4 |
| 2015 | 163 | 7,3 | 264 | 11,7 |
| 2020 | 246 | 8,2 | 277 | 9,2 |
| 2030 | 264 | 5,9 | 565 | 12,6 |

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для поселения. Однако, существующая сеть дошкольного и школьного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах образования генеральным планом предусмотрена возможностьпроведения на расчетный срок следующих мероприятий:

- строительство в ст-це Баговская 1 детского сада общей вместимостью 100 мест;

- строительство детского сада в х. Кизинка, общей вместимостью 20 мест;

- строительство п. Узловой детского сада на 30 мест (с учетомобслуживания п. Багунжа);

- реконструкция в ст-це Баговская школы с увеличением вместимости на 140 мест (с учетом обслуживания х. Кизинка);

- реконструкция существующей школы п. Узловой с увеличением вместимости на 40 мест (с учетом обслуживания п. Бугунжа).

Здравоохранение. Из объектов здравоохранения районного значения на территории п. Узловой расположена Узловскаяучастковая больница на 25 коек с поликлиникой на 9 посещений в смену, фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в ст-це. Баговская.Мощностьамбулаторно-поликлинических учреждений ниже социального норматива (18,15) и составляет 6 посещений в смену на 1000 чел. населения.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях.

В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок существующих объектов здравоохранениянедостаточно для обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. В связи с этим генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство в ст-це Баговская участковой больницы на 35 коек с поликлиникой на 60 посещений в смену;

- строительство станции скорой помощи на 2 автомобиля;

- строительство ФАП в п. Бугунжа;

- строительство ФАП в х. Кизинка.

На расчетный срок необходимо предусмотреть дополнительное размещение новых аптек совокупной торговой площадью (с учетом существующих объектов)не менее30 м2. Их размещение возможно как в отдельных зданиях, так и в качестве встроено-пристроенных помещений. Также допускается их размещение в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах.

Социальное обслуживание. Решение вопросов по организации предоставления социальных услуг является прерогативой муниципального образования Мостовский район. В настоящее время на территории поселенияимеется 2отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которое обслуживают 130человек.

Учитывая увеличение населения на проектируемой территории, при строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания на территории Мостовского района,на расчетный срок необходимо предусмотретьвозможность обслуживания населения Баговского сельского поселения в этих учреждениях в следующих размерах:

- 2 места в детских домах интернатах;

- 25 мест в домах-интернатах для престарелых;

- 4 места в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Место размещения и вместимость данных учреждений с учетом потребностидругих поселений определяется администрацией Мостовского района.

Помимо этого, на расчетный срок поселению необходимо обеспечить:

- 53 человека специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 2 человек специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей.

Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов в Баговском сельском поселении представляет собой систему, состоящую из 4 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе:3плоскостных спортивных сооружений, 1 спортивный зал.

Некоторые из обозначенныхспортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Баговского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрен территории для проведения следующих мероприятий:

- строительство помещений для физкультурно-оздоровительных занятий с доведением их минимальной общей площади (с учетом существующих объектов) до 360 м2;

- строительство новых спортивных залов общего пользованияс доведением их совокупной площади пола (с учетом существующих объектов) до 360 м2;

- строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания общей площадью пола (с учетом существующих объектов) не менее360 м2;

- строительство бассейнов с доведением их совокупной площади зеркала воды (с учетом существующих объектов) до 120 м2;

- строительство плоскостных спортивных сооружений с доведением их совокупной площади (с учетом существующих объектов) до 8,7 тыс. м2;

- строительство новой или реконструкция существующей детско-юношеской спортивной школы с доведением минимальной общей площади пола (с учетом существующих объектов) залов до 50 м2;

- строительство спортивно-досуговых центров с доведением совокупной площади (с учетом существующих объектов) залов до 1,4 тыс. м2.

Всего для обеспечения постоянного населения учреждениями физкультуры и спорта на проектируемой территории необходимо предусмотреть 3,2 га территорий физкультурно-спортивных учреждений.

Учреждения культуры иискусства. Учреждения культуры проектируемой территории представлены 2сельскими клубамиобщей вместимостью 334 места и 1 библиотекой, библиотечныйфонд которой составляет 8,6 тыс. экземпляров.

На расчетный срок генеральным планом рекомендуется за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов обеспечить население проектируемой территории минимальными услугами учреждений культуры и искусства в следующем размере:

- реконструкция библиотек с увеличением вместимости до 14 мест, абиблиотечного фонда до 20,3 тыс. ед. хранения;

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

Объекты потребительского рынка в наибольшей мере ориентированы на обслуживание как постоянного, так и временного населения. Развитие данной сферы в генеральном плане базируется на следующих основных положениях:

- Формирование условий для организации и размещения сети предприятий потребительского рынка по схеме, обеспечивающей увеличение количества и мощности объектов.

- Развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности постоянного населения согласно минимальным нормативам градостроительного проектирования.

- Развитие на уровне кварталов магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, услуги по ремонту бытовой техники и др.).

- Формирование зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных имелкооптовых комплексов.

Предприятия розничной торговли. В Баговском сельском поселении расположено 10 учреждений розничной торговли общей торговой площадью 378кв. м.

В соответствии с градостроительными нормами проектирования Краснодарского края на проектируемой территории к расчетному сроку необходимо обеспечить размещение (с учетом существующих объектов обслуживания) следующих объектов потребительской сферы:

- магазины – общей торговой площадью(с учетом существующих объектов) не менее 1,3 тыс. м2;

- рыночные комплексы – общей торговой площадью (с учетом существующих объектов) не менее 0,2 тыс. м2;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью (с учетом существующих объектов) не менее 180 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 40 человек;

- прачечные — мощностью 540 кг в смену;

- химчистки — мощностью 55 кг вещей в смену;

- банно-оздоровительный комплекс общей вместимостью 25 мест.

Для обеспечения населения Баговского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территориях для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 1,5 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,7 га.

Пожарная безопасность. Проектом предусматривается строительство пожарного депо в ст-це Баговская на 2 автомобиля.

  - ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ

Территория Баговского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовской район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Мостовской район, а также городских и сельских поселений, входящих в его состав, в том числе Баговского сельского поселения и составляет 106,7 тыс. га.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах муниципального образования числится 1332,7га земель сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом планируется перевод 442,9 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Земли населенных пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым,  производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

Границы населенных пунктов установлены решением Совета Баговского сельского поселения от 10 августа 2007 года №79 «О проекте границы населенных пунктов Баговского сельского поселения Мостовского района» в целях реализации части 3 статьи 4 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 906.

В настоящее время площадь земель населенных пунктов в границах Баговского сельского поселения составляет 650,9  га.

Площади земель в утвержденной границах населенных пунктов недостаточно для развития на расчетный срок генерального плана, таким образом, данным проектом планируется изменить существующую границу с учетом сложившихся условий планировочной организации территории и планируемого развития функциональных зон. В настоящем проекте определены границы земель, которые будут включены в категорию земель населенных пунктов, площадь которых составляет 442,3 га, из них 400га – земли сельскохозяйственного назначения, 42.3 га – земли лесного фонда.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой населенных пунктов.

Генеральным планом планируется развитие производственой и инженерно-транспортной инфраструктуры и в случае строительства новых автодорог необходимо будет включение  в земли промышленности, энергетики и транспорта  206,5 га земель лесного фонда.

Примечание: площадь территории, планируемая к размещению линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур, определена с условной степенью точности и подлежит корректировке на последующих стадиях конкретного проектирования.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах муниципального образования числится 65334,58  га земель лесного фонда.

Земли особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты, в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах поселения числится 37357,0  га земель особо охраняемых территорий.

Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса РФ. В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах поселения числится 2068,42  га земель запаса.

Структура существующего и прогнозируемого использования земель представлена в таблице:

Баланс земельного фонда по категориям

| №пп | Показатели | Существующее положение | На расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 650,9 | 0,6 | 1052,67 | 1,0 |
| 2 | Земли лесного фонда | 65334,58 | 61,2 | 65334,58 | 61,2 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1332,7 | 1,3 | 930,93 | 0,9 |
| 4 | Земли запаса | 2068,42 | 1,9 | 2068,42 | 1,9 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий | 37357,0 | 35,0 | 37357,0 | 35,0 |
| 6 | ВСЕГО | 106743,6 | 100,0 | 106743,6 | 100,0 |

Таким образом, на расчетный срок генерального плана планируется увеличить площадь земель населенных пунктов Баговского сельского поселения за счет земель  сельскохозяйственного назначения (442,9 га).

РАЗДЕЛ  3
 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО – ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания системы современных компактных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населённых пунктов и за их границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития Баговского сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с учетом сложившейся застройки;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- изменение границ населённых пунктов;

- строительство жилых кварталов и производственных объектов;

- определение территорий, предлагаемых для развития рекреационной зоны и возможного размещения объектов отдыха и туризма;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания населения, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, рекреационных,  производственных, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования и других.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития населенных пунктов в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса Баговского сельского поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенных пунктов, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию существующих и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке населенных пунктов.

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23 м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров повседневного обслуживания;

- проектирование и размещение недостающих объектов социально-бытовой инфраструктуры;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с водными и транспортными артериями. Сложившаяся планировочная структура представлена:

- станицей Баговской, расположенной на правом и левом берегу рек Ходзь и Гурмай;

- поселком Узловым, находящемся в 2,5км от ст. Баговской, и поселком Бугунжа, находящемся в 7км от п. Узлового, связанного с ним гравийной дорогой;

- населенным пунктом х. Кизинка, расположенным на левом берегу р.Ходзь.

Станица Баговская.

Станица Баговская расположена на высоких пойменных террасах рек Ходзь и Гурмай, на пересеченной местности, окружена непроходимыми лесами. Планировочная структура центральной части ст. Баговской представляет собой компактное образование на правом берегу р. Ходзь регулярной застройки с прямоугольной сеткой улиц. В северо-западной части территория резко переходит в участки с большим уклоном, переходя в возвышенность, южная и юго-западная часть населенного пункта граничит с густым лесом и только в северо-восточном направлении сравнительно ровный участок территории, на котором возможно развитие населенного пункта.

Проектная численность населения на расчетный срок составит 2 800 человек. Развитие селитебных территорий ст. Баговской на расчетный срок генерального плана предусмотрено в северном, западном и южном направлениях. На первую очередь освоения генеральным планом предусмотрено полное освоение кварталов внутри населенного пункта, с размещением жилых зон и объектов общественного и социально-бытового назначения.Территории общественно-делового назначения размещены в новых жилых кварталах, а так же в существующей жилой застройке населённого пункта.

Развитие территории производственных, коммунально-складских предприятий предлагается в юго-восточной части, на продолжение существующей производственной территории. Территории придорожного сервиса, пожарного депо, АЗС планируется в северной  части населённого пункта на въезде из станицы Бесленеевской в ст. Баговская, а также в южной части населенного пункта, в непосредственной близости от проектируемой  региональной автодороги.

Поселок Узловой  расположен в 2,5 км южнее ст. Баговской. Территория поселка представляет собой компактное образование между реками Ходзь и Бугунжа. Общественный центр поселка не сформирован. Проектная численность населения 1 200 чел.

Развитие населенного пункта предусмотрено вдоль проектируемого участка дороги регионального значения «Псебай – Баговская - Каменномостский». Авторами генерального плана предлагается развитие жилой застройки в  юго-восточном направлении на продолжении существующей жилой застройки. Там же планируется и общественный центр с размещением объектов обслуживания поселения. Кроме этого в проектируемых границах населенного пункта и за границами предусмотрено развитие рекреационных территорий вдоль реки Бугунж со строительством автокемпинга, объектов отдыха и туризма.

Поселок Бугунжа вытянут вдоль левого берега реки Бугунж и со всех сторон окружен густым лесом. В северной части населенного пункта генеральным планом предусмотрены туристско - рекреационные территории. Развитие жилых территорий предлагается в части реконструкции существующей застройки.

Хутор Кизинка расположен в северной части сельского поселения на левобережье реки Ходзь, в устье реки Кизинка. Поселок окружен живописными лесными массивами, в его окрестностях находятся уникальные памятники археологии и природы. Связь хутора с дорогой регионалного значения осуществляется по автомобильному мосту через р. Ходзь. В х. Кизинка жилые территории с объектами общественного обслуживания предусмотренны в южной части, туристско – рекреационные территории запланированы в северной части за пределами границ населенного пункта.

  - ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Баговского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Баговского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие  жилой и рекреационной зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Баговского сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона особо охраняемых природных территорий;

- зона специального назначения.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон для фрагмента поселения ст. Баговская в М 1:5 000, функциональное зонирование территории выполнено более подробно с выделением в каждой зоне подзон (см. чертеж МО-16 «Схема функционального зонирования территории фрагмента поселения – ст. Баговская»):

Жилая зона.

Жилая зона представлена застройкой индивидуальными жилыми домами, плотность 10 - 25 чел/га.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Под жилищным строительством на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,20 га до 0,25 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В целом по поселению данным генпланом не предусмотрена значительная урбанизация застройки. Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки сельских населенных пунктов с преобладающими приусадебными хозяйствами. Проектом предлагается сохранение данного типа застройки. Генеральным планом на расчетный срок предлагается реконструкция жилых кварталов в существующих границах населенных пунктов с целью уплотнения застройки жилых кварталов.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Расчет потребности территории для обеспечения проживания постоянного населения на расчетный срок выполнен в соответствии с принятой нормативной плотностью и представлен в таблице.

Расчет потребности жилых территорий

| №п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел | Площадь жилых территорий, га | Средняя плотность постоянного населения чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | на расч. срок | сущ. | на расч. срок | сущ. | на расч. срок |
| 1 | ст. Баговская | 1278 | 2800 | 401,2 | 512,7 | 3,1 | 5,4 |
| 2 | п. Кизинка | 17 | 400 | 31,2 | 59,4 | 0,5 | 6,7 |
| 3 | п. Узловой | 557 | 1200 | 39,2 | 86,3 | 14,2 | 6,4 |
| 4 | п. Бугунжа | 48 | 100 | 72,8 | 76,5 | 0,7 | 1,3 |
| 5 | ВСЕГО | 1900 | 4500 | 530,9 | 721,4 | 4,6 | 5,0 |

Таким образом, общая площадь жилых зон на расчетный срок составит 721,4 га, планируемое увеличение составит 190,5 га.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро общепоселкового центра.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- многофункциональная зона.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

Многофункциональная зона предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли, объектов обслуживания и питания, а также существующих объектов производства.

В данной зоне предполагается многофункциональный набор объектов общественного назначения с фрагментарным включением объектов других зон, а именно – коммунально-производственных (исключающих вредное воздействие на окружающую среду), рекреационных (спортивно-оздоровительных и др.) и иных в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки.

Следует обеспечить условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

Баланс территорий общественно-деловой зоны.

| №пп | Наименование населенного пункта | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Зона объектов придорожного сервиса | Зона много-функционального использования | Итого, общественно-деловая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Баговская | 16,9 | 4,1 | 6,9 | 27,9 |
| 2. | п. Кизинка | 15,7 | - | - | 15,7 |
| 3. | п. Узловой | 11,3 | - | - | 11,3 |
| 4. | п. Бугунжа | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 5. | Всего | 44,8 | 4,1 | 6,9 | 55,8 |

Генпланом предлагается размещение объектов придорожного сервиса, территории многофункционального назначения, а также предусмотрена территория под размещение АЗС в ст. Баговская.

Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий в пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения представлена пятью подзонами:

- зона зеленых насаждений общего пользования, спортивного назначения, залесенные территории;

- зона размещения объектов отдыха и туризма;

Зона зеленых насаждений общего пользования – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные насаждения общего пользования.

В генеральном плане общая площадь зоны общественных пространств в границах населённых пунктов составляет 11 га, из них 5,4 га (50%) необходимо озеленить  насаждениями общего пользования. На первую очередь при организации зоны общественных пространств необходимо создание парков с высоким уровнем благоустройства, оснащённых беседками, перголами, туалетами.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона спортивного назначения – предполагает размещение проектируемых спортивных комплексов, площадок, плоскостных сооружений.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населению возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения;

- совершенствование деятельности  спортивных  клубов   и   создание молодежных центров досуга.

Залесенные территории - занимает участки территории в пределах границ населённых пунктов, свободные от застройки зданиями и сооружениями, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для прогулок и повседневного отдыха.

Ввиду наличия большого историко-культурного потенциала данной территории после проведения соответствующих археологических и иных работ,  также возможна организация зон культурного притяжения (например, музейные археологические комплексы под открытым небом, демонстрационные исторические поселения и т.д.).

Зона размещения объектов отдыха и туризма включена в границы населенных пунктов и представлена проектируемыми курортными образованиями, предлагаемыми к освоению на землях сельскохозяйственного назначения.

Эта зона характеризуется следующими основными принципами:

- размещение на наиболее ценных территориях с позиции градостроительного, экологического, медицинского и эстетического аспектов;

- размещение на участках, отдаленных от поселковых центров с целью создания условий для полноценного отдыха;

- на данной территории запрещено строительство и эксплуатация объектов, отрицательно влияющих на экологические условия, а также строительство жилых и иных объектов, не связанных непосредственно с функционированием и обслуживанием объектов отдыха.

Основное ее предназначение – размещение учреждений отдыха.

Более подробно режим ее использования подлежит определению в Правилах землепользования и застройки.

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- Производственная и коммунально-складская зона;

- Зона транспортной и инженерной инфраструктур.

Зона коммунально-складского назначения предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов предназначена для размещения производственных, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая и пищевая отрасль. Планируемые промтерритории, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не превышают класса опасности до жилой застройки с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Общая площадь территорий, в границах населенных пунктов, предусмотренных проектом под организацию коммунально-складской зоны составляет 1,7 га,  размещения производственной зоны  - 60,7 га.

Зона транспортной и инженерной инфраструктур

Представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения линейных объектов автомобильного транспорта и инженерной инфраструктуры (линии электропередач, газопровод, линии связи и т.д.).

Развитие транспортной инфраструктуры прописано в п. 4.4. данной записки.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенных пунктов и поселения в целом.

Водоснабжение.

В настоящее время централизованное хозяйственно – питьевое водоснабжение в Баговском сельском поселении отсутствует. Существующая скважина и водонапорная башня обеспечивает водой только школу на 250 мест. Для обеспечения хозяйственно – питьевых и противопожарных нужд в ст. Баговской планом перспективного развития необходимо предусмотреть строительство централизованного водоснабжения, для чего требуется произвести разведочные изыскания на наличие запасов пресных подземных вод по питьевым категориям. Исходя из этого, в каждом поселке генеральным планом предусматривается:

- произвести разведку на возможность использования подземных вод;

- бурение артезианских скважин;

- строительство резервуаров запаса воды;

- строительство водопроводных сетей;

- строительство насосных станций подкачки;

- внедрение современных технологий в систему подачи воды потребителям.

По расчетам общий объем водопотребления составит 1196м3/сут.

Водоотведение.

Генеральным планом предусматривается 100%-е канализование Баговского сельского поселения (ст. Баговская, пос. Бугунжа, х. Кизинка, пос. Узловой).

В условиях сложного рельефа местности инженерное обеспечение жилых и общественных зданий, (при малоэтажном строительстве) ст. Баговской может быть обеспечено путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает учреждения обслуживания населения, в том числе локальные очистные сооружения. Это позволит организовать типовое инженерное обеспечение, исключить протяженные инженерные коммуникации, КНС и т.п. Кроме того, достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных инженерных коммуникаций. Внедрение децентрализованного кластерного принципа позволит также сократить потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Все это обеспечивает экономическую эффективность, сокращение капитальных затрат и улучшение санитарных и экологических показателей.

Учитывая возможности современного оборудования и технологий, для обеспечения системами канализации остальных населенных пунктов поселения проектом предлагается принцип децентрализации, т.е. строительство отдельных очистных сооружений малой мощности.

Для организации и очистки поверхностных стоков предусматривается система водостоков, насосных станций и локальных очистных сооружений, размещаемых в зоне производственного и коммунально-складского назначения. На промышленных предприятиях перед выпуском поверхностных вод в систему ливневой канализации  необходимо предусматривать их первичную очистку.

Электроснабжение.

Для перспективного развития электроэнергетики Баговского сельского поселения проектом генерального плана предлагается:

- реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на трансформаторы большей мощности,  реконструкцией ОРУ-35, РУ-10,   РЗА   и  ТМ;

Согласно произведенных расчетов общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 2931 кВт, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет 10939 кВт ч/год.

Газоснабжение.

Для развития на перспективу генеральным планом предусматривается:

- Реконструкция ГРС «Переправной» с заменой оборудования и доведения  мощности до расчетной;

- Прокладка газопроводов  (Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10 с врезкой в существующий газопровод;

- Прокладка сетей среднего давления и установки шкафных газорегуляторных пунктов в населенных пунктах  для обеспечения газом проектируемых  не газифицированных кварталов жилой застройки.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых территорий Баговского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть во всех населенных пунктах при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

В процессе развития новых территорий необходимо предусмотреть дальнейшую реконструкцию котельных и строительство новых газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Слаботочные сети связи.

В населенных пунктах Баговского сельского поселения предполагается решить вопрос телефонизации посредством построения современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры:

- развитие сетей местной телефонной и сотовой связи, модернизация сети проводного вещания, развитие современных технологий телекоммуникаций;

- создание условий для эффективной работы и обеспечение равных прав операторов связи.

Зона особо охраняемых природных территорий

В зоны особо охраняемых территотий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

К зоне особо охраняемых территорий относится:

- Зона памятников природы.

К зоне памятников природы относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности.

На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

В целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещаются:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона.

Зона кладбищ.

В границах Баговского сельского поселения расположено 3 действующих кладбища.

При выборе территорий для кладбищ необходимо руководствоваться следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- близость к населенному пункту для уменьшения пути следования ритуальных процессий с соблюдением санитарно-защитных норм.

На расчетный период генеральным планом предлагается расширение всех существующих территорий кладбищ, с соблюдением перечисленных принципов и одно новое кладбище в х. Кизинка. Всего на расчетный срок зона размещения кладбищ составит 6,9 га.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований. Санитарно-защитная зона устанавливается вдоль авто и железных дорог, вокруг кладбищ, полигонов ТБО, предприятий разного класса вредности и т.д.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-  создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

  - РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспортная инфраструктура Баговского сельского поселения представлена автодорогой регионального значения «пгт. Мостовской – ст-ца Баговская – п. Узловой», протяженностью (в границах поселения) 10,541км, IV технической категории, находящейся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор». Прочие дороги находятся на балансе Мостовского района.

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- Высокий процент износа дорожной сети;

- Недостаточное количество транспортных связей между соседствующими населенными пунктами, а также внешних связей с другими муниципальными образованиями;

- Малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания;

- Отсутствие асфальтированной дороги «п. Узловой – п. Бугунжа»

Планировочная структура любой территории во многом зависит от развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

Генеральным планом предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры путем дифференциации автомобильных дорог по значимости, реконструкции и модернизации существующих автодорог, а также проектирования новых участков автотранспортной сети с целью стабилизации инвестиционной привлекательности поселения, повышению безопасности и улучшению экологии населённых пунктов.

При проектировании схемы территориального планирования Мостовского района на расчетный срок была предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования  согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

- Автодороги федерального значения – трассы, связывающие между собой субъекты РФ или подводящие к объектам федерального значения (порты, курорты федерального значения и т.д.);

- Автодороги регионального значения – трассы, связывающие между собой, как правило, центры муниципальных образований или подводящие к объектам краевого значения (аэропорты, курорты краевого значения и т.д.);

- Автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

- Прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит условный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от её принадлежности, так как схема территориального планирования не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Мостовского района во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Согласно СТП Краснодарского края на территории Баговского сельского поселения не предусматривается строительство новых автодорог федерального значения.

Таким образом, на перспективу планируется развитие только автодорог регионального и местного значения, а именно:

- Реконструкция дорожного полотна существующих автомобильных дорог местного значения;

- Асфальтирование дороги «п. Узловой – п. Бугунжа»

- Строительство участка автодороги регионального значения «п. Псебай – ст-ца Баговская – п. Каменномостский», протяженностью 42,5км в границах поселения;

- Строительство участка автодороги регионального значения «п. Псебай - п. Гузерипль, Лаго-Наки» протяженностью 17,3км в границах поселения;

- Строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков;

- Повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания вдоль основных транспортных артерий.

При организации новых транспортных связей необходимо произвести выделение земельных отводов под их строительство.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги и отдельные участки представлена в таблице.

| № п/п | Наименование участка автодороги ( в границах района) | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Псебай – ст-ца Баговская – п. Каменномостский | Регионального значения | 42,5 | 119 |
| 2 | п. Псебай - п. Гузерипль, Лаго-Наки | Регионального значения | 17,3 | 48,4 |
|  | Итого |  | 59,8 | 167,4 |

Примечание: 1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на последующей стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Ориентировочное прохождение автомобильных дорог показана на чертеже ГП - 5 «Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий».

Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно происходить не только за счет проектируемых территорий под размещение придорожных сервисов и промышленных объектов.

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже ГП – 7 «Схема развития транспортной инфраструктуры».

  - САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Санитарная очистка территории Баговского сельского поселения.

Санитарная очистка территории поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория Краснодарского края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

Мостовской район относится к 5 функционально-планировочной зоне -Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанной зоне определено место размещения мусороперерабатывающего комплекса

А также в 2008 г. ООО «Управляющая компания «Чистый город» выполнила научно-исследовательскую работу по теме: «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Мостовский район» по заказу администрации Мостовского района.

Авторами данной работы был предложен перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также предложена  схема обращения с коммунальными отходами.

Основными направлениями предлагается:

- рекультивация и ликвидация всех существующих свалок;

- создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО (организация раздельного сбора компонентов ТБО, максимально возможное вторичное их использование, развитие рынка вторичных материальных ресурсов);

- строительство нового полигона ТБО.

Генеральной схемой очистки территории предлагается размещение нового полигона ТБО в районе Беноковского поселения, который будет принимать отходы со всего района с частичной сортировкой и передачей для переработки за пределами муниципального образования.

Однако данная работа рассчитана на 2-3 года реализации и не предусматривает долгосрочной перспективы.

Согласно схеме территориального планирования Мостовского района, планируется размещение 4-х мусоросортировочных комплексов на весь район. С Баговского сельского поселения бытовые отходы планируется вывозить на проектируемый мусоросортировочный комплекс в Переправненском сельском поселении.

В данном разделе выполнены расчеты по прогнозному количеству бытовых отходов на расчетный срок.

Количество бытовых отходов на расчетный срок генерального плана определяется согласно прил.11 СНиП 2.07.01-89*.

Расчет накопления бытовых отходов.

- Численность населения на расчетный срок Баговского сельского поселения – 4 500 чел.;

в том числе:

станица Баговская – 2 800 чел.;

поселок Бугунжа – 100 чел.;

хутор Кизинка – 400 чел.;

поселок Узловой – 1 200 чел.

- Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. в год составит:

4 500×280= 1 260 000 кг,

в том числе:

станица Баговская – 2 800×280= 784 000 кг;

поселок Бугунжа – 100×280= 28 000 кг;

хутор Кизинка – 400×280= 112 000 кг;

поселок Узловой – 1 200×280= 336 000 кг.

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг на 1 чел в год составит:

4 500×5 = 22 500 кг,

в том числе:

станица Баговская – 2 800×5 = 14 000 кг;

поселок Бугунжа – 100×5 = 500 кг;

хутор Кизинка – 400×5 = 2 000 кг;

поселок Узловой – 1 200×5 = 60 000 кг.

ИТОГО твердых бытовых отходов – 1282500 кг (или 1 282, 5 тыс. кг),

в том числе:

станица Баговская –798 000 кг (или 798 тыс.кг.);

поселок Бугунжа – 28 500 кг (или 28,5 тыс.кг.);

хутор Кизинка –112 000 кг (или 112 тыс.кг.);

поселок Узловой –338 000 кг (или 338 тыс.кг.).

- Общее количество жидких бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 1400 л на 1 чел. в год составит:

4 500×1400= 6 300 000 л,

в том числе:

станица Баговская – 2 800×1 400 = 3 920 000л;

поселок Бугунжа – 100×1 400 = 140 000л;

хутор Кизинка – 400×1 400 = 560 000л;

поселок Узловой – 1 200×1 400 = 1 680 000л.

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 8л на 1 чел в год составит:

4 500×8 = 36 000 л,

в том числе:

станица Баговская – 2 800×8 = 22 400л;

поселок Бугунжа – 100×8= 800л;

хутор Кизинка – 400×8 = 3 200л;

поселок Узловой – 1 200×8 = 9 600л.

ИТОГО жидких бытовых отходов – 6 336 000 л  (или 6 336 тыс. л), что составит 6 336 м3/год,

в том числе:

станица Баговская –3 942 400л (или 3 942,4 м3);

поселок Бугунжа –140 800л (или 140,8 м3);

хутор Кизинка –563 200л (или 563,2 м3);

поселок Узловой –1 689 600л (или 1 689,6 м3).

Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог, и площадей в населенных пунктах предусматривается использование парка машин специализированного назначения.

Таким образом, количество ТБО в сутки по населённым пунктам составит:

станица Баговская –3 942,4 м3/год : 365 дней = 10,9 м3/сутки

поселок Бугунжа – 140,8 м3/год : 365 дней = 0,4 м3/сутки

хутор Кизинка –563,2 м3/год : 365 дней = 1,5 м3/сутки

поселок Узловой –1 689,6 м3/год : 365 дней = 4,6 м3/сутки

В связи с небольшой численностью населения в населенных пунктах и их месторасположением, суммарное количество ТБО ст. Баговской и х. К;изинка составит 12,4 м3/сутки, а поселков Узловой и Бугунжа 5 м3/сутки. Исходя из объёма спецтранспорта (50 м3), вывоз ТБО будет производиться из ст. Баговской и х. Кизинки 1 раз в 4 дня, а из п. Бугунжа и п. Узлового 1 раз в 10 дней.

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 0.75 м3 , что составит по населённым пунктам:

станица Баговская –10,9 м3/сутки : 0,75 = 15 штук

поселок Бугунжа –0,4 м3/сутки : 0,75 = 1 штука

хутор Кизинка –1,5 м3/сутки : 0,75 = 2 штуки

поселок Узловой –4,6 м3/сутки : 0,75 = 6 штук

Благоустройство и озеленение территории.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого пояса, окружающего поселок, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.

Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а так же растения, поглащающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники.

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.

При проектировании приняты во внимания все озелененные участки территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей территории проектирования.

Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и оздоровлению древесного и кустарникового состава.

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генплана предусматриваются в качестве прогноза.

  - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с генеральным планом Баговского сельского поселения в процессе реконструкции и строительства  объектов будет оказываться негативное воздействие на земельные ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные  воды, будут образовываться отходы.

Охрана окружающей среды при пользовании недрами.

Минерально-сырьевые ресурсы.

Как уже говорилось раннее на территории Баговского сельского поселения находятся несколько месторождений полезных ископаемых: Ходзинское IV, Бесленеевское I, Ходзинское I, Ходзинка, Бугунжа I, Бугунжа II, Шедокско-Бесленеевская площадь. Где ведется разведка, изучение и добыча полезных ископаемых, таких как известняк, песчаник, поделочный гипс, ангидрит, кремний, мраморный оникс, мраморированный известняк, мрамор черный, серпентинит, жадеит, доломит, лиственит, яшма, пироксенит, липарит, гранат, порфирит, апатит.

Для использования минерально-сырьевых ресурсов в обязательном порядке должен быть разработан проект на разработку каждого конкретного месторождения и его рекультивацию с учетом природоохранных мероприятий и  получена лицензия на право их добычи.

При пользовании недрами должен осуществляется систематический контроль над состоянием окружающей среды и выполнением природоохранных мероприятий, а также, обеспечиваться безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира и других объектов окружающей среды.

При выявлении необходимости применения более эффективных мероприятий по охране окружающей среды в проектную документацию вносятся необходимые изменения.

При производстве работ, связанных с нарушением почвенного покрова, плодородный слой почвы снимается, хранится и наносится на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья.

При разработке месторождений полезных ископаемых осуществляются мероприятия, предотвращающие или препятствующие развитию водной и ветровой эрозии почв, засолению, заболачиванию или другим формам утраты плодородия земель.

При использовании поверхностных и подземных вод обеспечивается первоочередное удовлетворение питьевых и бытовых нужд населения, охрана вод от загрязнения и истощения, предупреждение и устранение вредного воздействия горных работ и дренажных вод на окружающую среду.

В пределах горного отвода обеспечиваются гидрогеологические наблюдения и контроль за состоянием подземных и поверхностных вод.

Размещение в населенных пунктах отвалов пород и хранилищ отходов, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газами, дурнопахнущими веществами, не допускается.

Охрана земельных ресурсов

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и  обустройстве будет выражаться:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации, разработка карьеров, кладбища и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей  и т.п.);

- При прохождении по участкам  строительства тяжелой спецтехники и др.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;

- неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;

- снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;

- инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;

- не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;

- в целях снижения техногенного воздействия на грунт, использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием;

- недопущение загрязнения  поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации.

Во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.

Охрана атмосферного воздуха

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха использовались гигиенические критерии качества воздуха - максимально-разовые предельно-допустимые концентрации и данные Госкомгидромета.

Ниже приводится таблица сопоставления указанных данных.

| Загрязняющее вещество | Предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе, мг/м3 | Фоновые Концентрации изучаемого участка, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Окись углерода | 5,0 | 2,0 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,19 |
| Двуокись азота | 0,085 | 0,061 |
| Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,01 |

Анализ данных показывает, что на рассматриваемой территории ни по одному ингредиенту не отмечается превышение допустимых максимально-разовых концентраций.

Экологическая ситуация на территории Баговского сельского поселения является в целом удовлетворительной. Выбросы вредных веществ в атмосферу связаны, в основном, с передвижными источниками, главным образом автотранспортом, и стационарными источниками - котельные, АПК, строительная промышленность и т.п. Эти источники обуславливают существенное загрязнение атмосферного воздуха в районах размещения промышленных предприятий, на улицах с интенсивным движением автотранспорта, на автомагистралях.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на выбросы от автотранспорта (85% от общего выброса всех загрязнений).

В состав выбросов от автотранспорта входят следующие загрязняющие вещества:

- оксид углерода –75,4 %;

- углеводороды – 13,7 %;

- оксиды азота  – 7,9  %;

- сернистый ангидрид  – 1,8 %;

- сажа – 1,2 %.

В связи с увеличением количества автомобилей объемы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, ежегодно увеличиваются. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ, постепенно осуществляется переход автотранспорта на газовое топливо, для чего осуществляется строительство автогазозаправочных станций. В перспективе, в связи с общей экологической проблемой загрязнения воздуха от автотранспорта будет осуществляться переход на электромобили. Первые электромобили уже появились в крае.

Стационарные источники также оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух широким спектром вредных веществ, многие из которых относятся к I и II классу опасности и способны малыми количествами нанести значительный ущерб окружающей природной среде и здоровью человека. Особенно сильное загрязнение воздуха происходит в условиях безветренной антициклональной погоды в промышленных зонах и в жилье расположенном в непосредственной близости от предприятий, там, где не соблюдаются СЗЗ предприятий.

При реализации генерального плана Баговского сельского поселения будут проводиться строительные работы в большом объеме. В период строительства основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п., автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

Дорожные машины при работе оказывают воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, а также являются источниками шума, вибрации и засорения прилегающей зоны выбросами.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду при проведении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия по охране воздушного бассейна:

- Устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек.

- При временном хранении почвенного слоя (до 1 года), не допускать сдувов гумусного слоя с буртов, используя поливы.

- Оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие в целях снижения пылевых выбросов.

- Исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии.

- Использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).

- Запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.

- Соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива, своевременный контроль отработавших газов на содержание вредных веществ (дымность, СО, NOх).

При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Проверку соответствия содержания окиси углерода и дымности в отработавших газах следует проводить на предприятиях, эксплуатирующих автомобили после ремонтов или регулировки системы питания двигателя.

Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов и жилья. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками.

Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки пластиковой тары и  открытой посуды не допускается.

На каждом объекте работы машин должен быть организован сбор отработанных масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров или в водные объекты категорически запрещается.

Юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны:

- иметь разрешительные документы на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на основании инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проекта ПДВ;

- обеспечить работы по проектированию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих организованные зоны в соответствии с действующими санитарными правилами;

- разрабатывать и осуществлять планы организационно-технических или иных мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного воздуха санитарным правилам

- обеспечить разработку ПДК или ОБУВ для веществ, не имеющих нормативов;

- обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения в зоне влияния выбросов объекта;

- получать санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы на все изменения технологического процесса или оборудования (увеличение производственной мощности, изменение состава сырья, номенклатуры выпускаемой продукции и другие отклонения от утвержденного проекта);

- информировать органы и учреждения государственной экологической и санитарно-эпидемиологической службы обо всех случаях нерегламентированных и аварийных выбросов вредных примесей в атмосферный воздух, разрабатывать мероприятия по их ликвидации и предотвращению аналогичных ситуаций;

- выполнять в установленные сроки предписания органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы по устранению нарушений санитарных правил.

Акустический режим.

При проведении строительных работ, эксплуатации промышленных и других объектов оказывается шумовое воздействие на окружающую среду. При проведении работ оказывающих шумовое воздействие необходимо осуществлять контроль за соблюдением допустимого уровня шума, вибрации регламентируемых СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

При необходимости снижения уровня шумового воздействия от используемой техники и оборудования следует применять следующие меры:

- технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим шумообразованием и др.);

- защитные акустические устройства (шумоизоляция, ограждения в виде шумопоглощающих экранов, специальные помещения для источников звука и др.);

- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы и др.).

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- Расчет уровней звука, создаваемого источниками шума проводился согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Согласно санитарным нормам (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»), нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв и максимальные уровни звука LАмакс. Для территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, значения указанных параметров следующие:

Для времени суток с 7 до 23 ч. LАэкв = 55 дБА, LАмакс = 70 дБА;

Для времени суток с 23 до 7 ч. LАэкв = 45 дБА, LАмакс = 60 дБА.

Для территорий, примыкающим к больницам и санаториям (курортной зоны), допустимый уровень шума принимается равным 35 дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам.

Источниками наиболее мощного шумового воздействия – строительства предприятия АПК являются шум двигателей автомобилей, стройтехники в пределах промплощадки.

Одновременно могут действовать несколько источников шума. При расчёте уровня звука от группы из нескольких источников шума суммарный уровень звука от них определяется по формуле:

LА Сум = LAi + Δ

где Δ - величина, определяемая по таблице. При пользовании этой таблицей последовательно складываются уровни в дБ (звуковой мощности или звукового давления), начиная с максимального. Сначала определяется разность двух складываемых уровней, затем соответствующая этой разности добавка. После этого добавка прибавляется к большему из складываемых уровней. Полученный уровень складывается со следующим и т.д.

| Таблица |
| --- |
| Разность уровней в дБА | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| Добавка к более высокому уровню | 3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

Октавные уровни звукового давления L (дБ) от одного источника в расчётных точках определяются по формуле:

L = Lp - 10*lg(Ω  - 20* lg r - βa *r/1000) - Lэкр,

где Lp - октавный или октавный эквивалентный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум; для источника шума в пространство Ω = 4π;  на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений Ω = 2π, численное значение величины 10*lgΩ при этом равно 8 дБ;

r – расстояние (м) от акустического центра источника шума до расчётной точки;

βa - коэффициент поглощения звука в воздухе (дБ/км), принимаемый по данным в ниже изложенной таблице.

| Частота полос в Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| βa в дБ/км | 0 | 0,7 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

Строительство планируемых объектов в соответствии с генеральным планом Беноковского сельского поселения, с учетом мероприятий позволит выполнять работы с недопущением превышения ПДУ шумового воздействия.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

Для предотвращения загрязнения водных объектов, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Длина рек  Ходзь – 93 км, Бугунж - 27 км, Гурман – 18 км, Кизинчи – 15 км, Ачешбок – 14км, Уруштен – 42км, следовательно,  ширина водоохраной зоны для р. Ходзь составляет 200м, для остальных рек - 100м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство отводных лотков с приемом загрязненных ливнестоков и последующим вывозом на очистные сооружения.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

Захоронение отходов на территории строительной площадки категорически запрещается.

При отведении земель под кладбища или принятии решения о расширении существующего кладбища, необходимо соблюдать санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,  зданий и сооружений похоронного назначения», согласно которому:

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

- первой зоны санитарной охраны курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18 %.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается.

Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ необходимо предусмотреть систему водоснабжения самостоятельную или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости.

Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать сеть хозяйственно-питьевого водопровода (тупиковую) от городских и поселковых сетей или от резервуаров, наполняемых привозной водой, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Качество воды должно отвечать требованиям санитарных правил для питьевой воды.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается.

Генеральным планом  не планируется размещение объектов капитального строительства в прибрежных и водоохранных зонах.

В целях снижения негативного воздействия на водные ресурсы района необходимо не только не допускать строительство новых объектов в водоохранных зонах но и осуществлять вынос за предела ВОЗ существующих объектов. Расширить систему сбора и очистки ливнестоков, построить эффективные очистные сооружения биологической очистки сточных вод с очисткой сточных вод до ПДКрх.

Охрана особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространство над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

На территории Баговского сельского поселения расположена часть территории Кавказского Государственного Природного Биосферного Заповедника, который является особо охраняемым объектом федерального значения.

Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

На государственные природные заповедники возлагаются следующие задачи:

а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;

б) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;

в) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы мониторинга окружающей среды;

г) экологическое просвещение;

д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов;

е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды.

Согласно статьи 9 ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях» устанавливается режим особой охраны территорий государственных природных заповедников.

На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике. На территориях государственных природных заповедников запрещается интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.

На территориях государственных природных заповедников допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;

в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;

г) осуществление экологического мониторинга;

д) выполнение научно-исследовательских задач;

е) ведение эколого-просветительской работы;

ж) осуществление контрольно-надзорных функций.

В государственных природных заповедниках могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.

На специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался государственный природный заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с утвержденным индивидуальным положением о данном государственном природном заповеднике.

Пребывание на территории государственных природных заповедников граждан, не являющихся работниками данных заповедников, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении которых находятся данные заповедники, допускается только при наличии разрешений этих органов или дирекций государственных природных заповедников.

На территории поселения также имеются памятники природы, к ним  относятся следующие объекты:

1. Насаждения бука восточного (местонахождение Мостовской лесокомбинат Баговское лесничество);

2. Насаждения бука восточного (местонахождение Мостовской лесокомбинат Гурмайское и Бугуджанское лесничество);

5. Псебайский заказник (местонахождение: южная часть Краснодарского края, в 100 км от г. Лабинск).

Перечень памятников природы был утвержден решениями Мостовского и Краснодарского исполкомов.

Для уточнения статуса (уровня) памятников природы, их границ, режима, необходимо выполнить комплекс научно-исследовательских, проектных и землеустроительных мероприятий, в том числе по постановке особо охраняемыох природных территорий и их охранных зон на кадастровый учет.

Режимы особой охраны территорий государственных природных заказников и памятников природы установлен ст. 27  ФЗ №33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых территориях».

Режим особой охраны территорий государственных природных заказников:

- на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

- на территориях государственных природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности, допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни.

- собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Режим особой охраны памятников природы:

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Согласно ст.14 закона Краснодарского края №41- КЗ от  7.08.1996 г. «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края» для курортов местного значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территории. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и иных мероприятий. Требуется срочная разработка зон санитарной охраны курортов и их утверждение в установленном порядке.

Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Основные виды отходов строительного периода.

В перечень работ строительного периода входят: демонтаж устаревших зданий и сооружений, прокладка инженерных сетей, устройство дорог, строительство новых зданий и сооружений.

Отходы, образующиеся при проведении данных видов работ:

1. снос устаревших строений

Мусор строительный от разборки зданий и сооружений (4 кл. опасности)

Лом черных металлов (демонтаж конструкций и систем отопления) (5 кл. опасности)

Отходы древесины незагрязненные (демонтаж деревянных конструкций) (5 кл. опасности)

2. прокладка инженерных сетей

Бой асфальто-бетонных покрытий (удаление старых и поврежденных дорожных покрытий) (5 кл. опасности)

Грунт (образуется при рытье котлованов и траншей) (5 кл. опасности)

Лом черных металлов (прокладка труб) (5 кл. опасности)

3. устройство дорог

Бой асфальто-бетонных покрытий (удаление старых и поврежденных дорожных покрытий) (5 кл. опасности)

Затвердевшие остатки асфальтной смеси (остатка не уложенной асфальтной смеси) (5 кл. опасности)

4. Строительство новых зданий и сооружений.

Бой кирпича, отходы бетона в кусковой форме  (5 кл. опасности)

Строительные отходы (4 кл. опасности)

Лом черных металлов незагрязненный (5 кл. опасности)

Остатки, огарки сварочных электродов (сварочные работы) (5 кл. опасности)

Тара (мешки) из-под цемента и строительных смесей (4 кл. опасности)

Тара из-под лакокрасочных материалов (4 кл. опасности)

Тара из-под растворителей (4 кл. опасности)

Таким образом, видно, что 80 % общего объема образования отходов, составит строительный мусор и 20 % приходится на остальные виды отходов, связанные с жизнедеятельностью рабочего персонала.

В качестве мероприятия по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду, имеет смысл предложить вторичное использование строительных отходов. Так допустимым видом использования можно считать использование строительных отходов для создания полотна вновь прокладываемых дорог и для создания минерального слоя при устройстве полигонов ТБО.

5. Отходы, образованные при эксплуатации автотранспорта, строительной и дорожной техники.

Поскольку в реконструкции и строительстве будет использоваться автотранспорт, строительная и дорожная техника, то неизбежно образование отходов от технического обслуживания используемой техники. Однако следует учитывать, что работы будут проводится преимущественно силами подрядных организаций, всвязи с этим отходы образованные в следствии проведения технического обслуживания автотранспорта должны быть учтены в лимитах образования отходов, разработанных для этих предприятий.

Уточнение перечня образующихся в период строительства отходов, расчет объемов отходов различного класса опасности может быть произведен только на последующих стадиях проектирования, после уточнения эксплуатационных характеристик объектов.

Отходы в эксплуатационный период

Основными источниками образования отходов в период эксплуатации объектов жилой зоны будут являться отходы, образованные в жилищно-коммунальном секторе, и отходы, образованные от обслуживания автотранспорта и обслуживающей техники.

Примерный перечень отходов

При эксплуатации предприятий возможно образование следующих видов отходов:

- Отходы обслуживания техники и автотранспорта

- Отходы агропромышленного комплекса

- Отходы строительных предприятий

- ТБО

- Смет с твердых покрытий

- Отходы люминесцентных ламп

- Прочие отходы от деятельности различных предприятий.

Уточнение перечня образующихся в период эксплуатации отходов, расчет объемов отходов различного класса опасности может быть произведен только на последующих стадиях проектирования, после уточнения эксплуатационных характеристик объектов.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате бытовой деятельности людей и состоят из пищевых отходов, использованной тары и упаковки, изношенной одежды и других вышедших из употребления текстильных изделий, отслуживших свой срок бытовых приборов, мебели, электро- и радиотехнических устройств.

Средний морфологический состав ТБО в России включает в себя по данным Академии коммунального хозяйства им. Панфилова следующие компоненты:

- пищевые отходы - 30-38%,

- отходы бумаги и картона - 25-30%,

- текстильные отходы - 4-7%,

- стеклобой и стеклотара - 5-8%,

- отходы пластмасс - 2-5%,

- черные металлы - 0,2-0,3%.

Проблематичность промышленной переработки ТБО состоит, прежде всего, в том, что этот вид отходов имеет сложный морфологический состав. Пока нет рациональной технологии переработки столь разных по своему составу материалов, содержащихся в ТБО, в одном технологическом процессе, а разделение смеси различных компонентов на составляющие на полигонах и свалках практически невозможно.

Наиболее рациональным решением проблемы твердых бытовых отходов могла бы быть организация селективного сбора или хотя бы грубая предварительная сортировка перед их сжиганием или компостированием. Еще лучшей была бы технология комплексной переработки ТБО, предполагающая, в том числе, предварительную сортировку отходов с последующим сжиганием горючей фракции и утилизацией выделяемой при этом теплоты, компостированием, по возможности, органической фракции и переработкой остальных отходов, включая отходы сжигания. Следует отметить, что масштабы использования технологии комплексной переработки ТБО в мире пока незначительны.

Значительное развитие в мире получила технология селективного сбора компонентов ТБО: стекла, макулатуры, полимерных и металлических бутылок и банок, пищевых отходов. В Германии, кроме того, существует двойная система удаления ТБО и отдельно отходов упаковки. Селективный сбор таких отходов осуществляют в специальные контейнеры, расположенные в местах сбора ТБО, в жилых районах, у магазинов, торговых точек, в зонах отдыха. Даже стеклотару из белого и темного стекла собирают в различные контейнеры.

Независимо от объемов, места хранения отходов должны соответствовать следующим требованиям:

Отходы первого класса опасности должны храниться в крытых помещениях, недоступных для посторонних, в контейнерах, в штабеле либо на стеллажах. Кислоты (при наличии), должны храниться в герметично закрывающейся таре)

Не допускается:

- передача отходов в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных предприятий по переработки данных видов отходов (имеющие лицензию на данный вид деятельности).

- хранение опасных отходов под открытым небом;

- хранение отходов в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

- хранение отходов на грунтовой поверхности;

Отработанные ртутьсодержащие лампы (I класс опасности)

Практически на всех предприятиях и в сфере услуг для освещения используют экономичные лампы, существенным недостатком которых является небольшое содержание в них ртути. Основными видами ртутных ламп являются люминесцентные бытовые (ЛБ) и дугоразрядные (ДРЛ).

Среднее содержание в них ртути (токсичного элемента 1-го класса опасности) составляет около 0,015% (90-150 мг в расчете на одну лампу). После отработки ресурса (по паспорту он составляет 11-15 тыс. ч) эти лампы подлежат обезвреживанию или складированию и захоронению экологически безопасным способом. Однако эти требования сейчас соблюдают далеко не везде. Лишь только 15-30% отработанных люминесцентных ламп сдают на переработку специализированным предприятиям. Остальные, в основном, захоранивают «диким», т.е. запрещенным способом (в траншеях и ямах) или выбрасывают вместе с хозяйственным мусором на свалки отходов. Небольшую часть отработанных ртутных ламп временно складируют на предприятиях.

Наиболее распространенный способ переработки отработанных ртутных ламп термическая демеркуризация, основанная на испарении ртути под действием высоких температур и последующей конденсации ее паров. Метод обеспечивает соблюдение санитарных норм как на выбросы в атмосферу в процессе переработки ламп, так и на концентрацию ртути, содержащейся в продуктах их переработки - стеклобое и ломе цветных металлов. Остаточное содержание ртути в продуктах переработки после демеркуризации составляет не более 1 мг/кг. Извлеченная в процессе демеркуризации ртуть с концентрацией 30-70% должна направляться затем на дальнейшую переработку.

Отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в крытом помещении, недоступном для посторонних, в пластиковой или железной таре, с закрывающейся крышкой.

Отходы второго класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые металлические ящики, пластиковые пакеты, мешки и т.п.);

Отходы третьего класса опасности хранятся в помещении, или под навесом. Организация хранения отходов, загрязненных нефтепродуктами или отработанных нефтепродуктов, осуществляется в закрытой металлической таре, во избежание самовозгорания и проливов;

Ветошь промасленная, промасленные фильтры (III класс опасности) должны накапливаться в металлических контейнерах или ящиках с закрывающейся крышкой, на удалении от других горючих материалов и источников возможного возгорания. Не реже, чем один раз в неделю, промасленная ветошь и фильтры промасленные после соответствующей разборки должны убираться из помещений в место хранения (металлический контейнер, исключающий попадание атмосферных осадков), расположенное на допустимом с точки зрения противопожарной безопасности расстоянии от строений и вывозиться на обезвреживание в соответствии с установленным лимитом в специализированные организации.

Не допускается:

- поступление ветоши промасленной и промасленных фильтров в контейнеры для ТБО либо для других видов отходов;

- поступление посторонних предметов в контейнеры для сбора ветоши промасленной и фильтров промасленных;

- нарушение правил противопожарной безопасности при хранении отходов.

отходы 4 и 5 классов опасности  хранятся открыто – в контейнерах, крупногабаритные отходы хранятся насыпью на гидроизолированных площадках.

Отработанные автомобильные шины (IV класс опасности) хранят на огороженной крытой площадке с твердым покрытием, в штабеле либо на стеллажах. Не допускается поступление изношенных автомобильных шин, резино-технических изделий и отходов резины в контейнеры для ТБО, либо для других видов отходов.

Твердые бытовые отходы (IV класс опасности) должны храниться в специальных (желательно стандартных) металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием, огороженной с трех сторон сплошным ограждением, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. Нельзя допускать переполнения контейнеров. Своевременный вывоз должен быть обеспечен согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов.

Не допускается:

- поступление в контейнеры для ТБО отходов, неразрешенных к приему на полигоны ТБО (свалки), в особенности отходов I и II классов опасности (отработанные люминесцентные лампы, использованные аккумуляторы, нефтесодержащие отходы и т.д.);

- использовать ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д.;

- сжигание ТБО на промплощадках;

Данным проектом предусмотрен вывоз ТБО на проектируемый мусоросортировочный комплекс в Переправненском сельском поселении.

  - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел инженерное оборудование был выполнен в составе проекта «Генеральный план Баговского сельского поселения», субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI».

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

### Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Баговского сельского поселения  на расчетный срок выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и тухнических условий, выданных ОАО «Кубаньэнерго».

Прогноз численности населения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Население на расчетный срок, чел | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Баговская | 1278 | 2800 | 1522 |
| поселок Бугунжа | 48 | 100 | 52 |
| хутор Кизинка | 17 | 400 | 383 |
| поселок Узловой | 557 | 1200 | 643 |
| Всего: | 1900 | 4500 | 2600 |
| Временное население: | - | 1000 | 1000 |
| Итого по поселению: | 1900 | 5500 | 3600 |

Раздел включает в себя:

- Разработку схемы электроснабжения поселения на напряжении 35кВ.

- Определение основных показателей проекта.

- Строительство новых сетей.

- Реконструкция существующих ТП с заменой трансформаторов на большую мощность.

Разработка раздела выполнена согласно требований действующих норм и правил.

Существующее положение

Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности  МРРЭС Лабинского филиала ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «НЭСК».

Поселение питается от электроподстанции ПС 35/10 кВ «Бесленеевская» 1х16, 2х10, 3х16МВА.

Состояние существующих сетей характеризуется следующим образом:

-  ПС  35/10 кВ «Бесленеевская» загружена с минимальным запасом;

- протяженность электрических линий составляет Вл-10кВт 23 км, ВЛ-0,4 32км;

- всего трансформаторных подстанций 16 шт.

Существующее потребление электроэнергии по поселению составляет 1,736 МВт/ч.

Электрооборудование в Баговском сельском поселении находится в удовлетворительном состоянии.

Все населенные пункты Баговского поселения электрифицированы на  100 %.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50.

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Расчет потребной мощности на расчетный срок

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Баговская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1148 | 4284 |
| 2 | Наружное освещение | 57 | 214 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 121 | 450 |
| 4 | Итого: | 1326 | 4948 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 928 | 3464 |
| поселок Бугунжа |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 41 | 153 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 8 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 4 | 16 |
| 4 | Итого: | 47 | 177 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 33 | 124 |
| хутор Кизинка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 164 | 612 |
| 2 | Наружное освещение | 8 | 31 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 17 | 64 |
| 4 | Итого: | 189 | 707 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 133 | 495 |
| поселок Узловой |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 492 | 1836 |
| 2 | Наружное освещение | 25 | 92 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 52 | 193 |
| 4 | Итого: | 568 | 2121 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 398 | 1484 |
|  | Итого по району с учетом временного населения | 2255 | 8415 |
|  | Инвестиционные проекты | 676 | 2524 |
|  | Всего по району | 2931 | 10939 |

Согласно произведенных расчетов общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 2931 кВт, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет 10939 кВт ч/год.

Проектное предложение

Для обеспечения электроэнергией существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и коммунальных объектов на расчетный срок Баговского сельского поселения необходимо получить от энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение и разрешение на подключение расчетной нагрузки.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Планируется осуществить следующие работы:

-   	необходимая перспективная реконструкция  подстанций с заменой трансформаторов на   трансформаторы большей мощности,  реконструкцией ОРУ-35, РУ-10,   РЗА   и  ТМ.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

На последующих стадиях проектирования, при разработке отраслевых схем газо-, тепло-, энергопотребления и при строительстве конкретных объектов, необходимо рассматривать варианты использования альтернативных источников энергии и тепла, в том числе возобновляемых:

- использование солнечной энергии, гидро-  и энергии ветра;

- использование геотермальных вод;

- использование низкопотенциальных источников тепла отходящих дымовых газов, продуктов сгорания топлива стационарных источников энерго-  и теплоснабжения;

- применение систем тепловых насосов;

- перевод котельных на газообразное топливо;

- использование в целях теплоснабжения биогаза полигонов ТБО и т.п.

Генеральным планом рекомендуется особое внимание уделить применению солнечных батарей в жилищном и коммунально-хозяйственном секторе.

### Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время   Баговское сельское поселение не газифицировано. Согласно краевой целевой программе «Газификация Краснодарского края 2007-2011 года» планируется строительство подводящего газопровода от станицы Бесленеевской до ст. Баговской протяженностью 15 км.

Расчетные расходы газа.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливаемой площади на одного человека – 23 м2.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения по выделенным кварталам под застройку определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа приведенными в таблице.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Для определения расчетных нагрузок был проведен расчет годовых и часовых расходов  газа по потребителям.  Данные расчеты предоставлены в таблице:

Расчеты годовых и часовых расходов газа

по потребителям Баговского сельского поселения на перспективу развития

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектируе-мый прирост населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс.м3 | Часовой, м3 |
| 1 | станица Баговская | 2800 | 4322 | 2401 |
| 2 | поселок Бугунжа | 100 | 154 | 86 |
| 3 | хутор Кизинка | 400 | 617 | 343 |
| 4 | поселок Узловой | 1200 | 1852 | 1029 |
|  | Итого по поселению | 4500 | 8488 | 4716 |
|  | Инвестиционные проекты | - | 2546 | 1415 |
|  | Всего по поселению | - | 11034 | 6131 |

На расчетный срок для обеспечения газом всех потребителей населенных пунктов с учетом их перспективного развития необходимо дополнительно выполнить прокладку межпоселкового газопровода высокого давления по территории поселения.

Для подключения к ГРС «Переправной» дополнительной расчетной нагрузки Q=6131 м3 необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода-отвода, а также необходима реконструкция ГРС для увеличения ее пропускной способности.

Давление газа в точках подключения – 0,571 МПа.

Для газоснабжения населенных пунктов необходимо построить межпоселковый газопровод Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10.

Для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа до низкого Р=0,003 МПа и подачи его коммунально-бытовым потребителям  каждом населенном пункте установить ГРП.

Схема газоснабжения представлена на чертежах: ГП-6 «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры», МО-18 «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения – ст. Баговская»

Для развития на перспективу генеральным  планом предусматривается:

- Реконструкция ГРС «Переправной» с заменой оборудования и доведения  мощности до расчетной.

- Прокладка газопроводов (Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы  ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10 с врезкой в существующий газопровод.

- Прокладка сетей среднего давления и установки шкафных газорегуляторных пунктов в населенных пунктах  для обеспечения газом проектируемых  не газифицированных кварталов жилой застройки.

### Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в станице Баговской имеется 1 котельная на твердом топливе в СШ№9, износ оборудования – 17%;

В процессе развития населенных пунктов необходимо предусмотреть её реконструкцию и обустройство новых в основном газовых котельных с целью улучшения экологии существующей и проектируемой территорий, и повышения их экономических показателей. В отдельных случаях могут быть применены котельные на дизельном топливе.

Существующая жилая  застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Проектные предложения

Теплоснабжение жилых территорий Баговского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть во всех населенных пунктах при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

В процессе развития новых территорий необходимо предусмотреть дальнейшую реконструкцию котельных и строительство новых газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

### Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время централизованное хозяйственно - питьевое водоснабжение отсутствует. Существующая скважина и водонапорная башня ст. Баговской обеспечивает водой только школу на 250 мест. Численность населения в настоящее время в ст. Баговской составляет 1278 человек. В соответствии со СНиП 2.04.01-85 приложение 3 потребное количество воды составляет 268 м³/сут.

Определение расчетных  расходов воды на расчетный срок.

I. Численность населения ст. Баговской на расчетный срок составит 2800 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет 210 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =qж · Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Qсут.1 =210л/сут · 2800/1000 = 588м³/сут

2. Расход воды на поливку зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л · 2800 чел./1000 = 140 м³/сут

Общий расчетный расход воды:

Qсут = 588м³/сут + 140м³/сут = 728 м³/сут

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения необходимо также учитывать и расходы на противопожарные нужды. В соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84 расход воды на один пожар для ст. Баговской составляет 10 л/с при количестве одновременных пожаров.

Проектные предложения

Проектируемое водопотребление на расчетный срок с учетом ненормируемых потерь, расходов на полив зеленых насаждений составит 728м³/сут. Для обеспечения хозяйственно – питьевых и противопожарных нужд в ст. Баговской планом перспективного развития необходимо предусмотреть строительство централизованного водоснабжения, для чего требуется произвести разведочные изыскания на наличие запасов пресных подземных вод по питьевым категориям.

Проектом хозяйственно – питьевого, противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть бурение артезианских скважин, резервуаров запаса воды на хозяйственно – питьевые и противопожарные нужды, системы водопроводных сетей, насосные станции подкачки.

Т.к. территория ст. Баговской представлена районами различной плотности, а уплотнение центральных и других кварталов будет осуществляться  постепенно, в течении расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться также постепенно, в зависимости от текущей застройки  территории.

п. Бугунжа

Численность населения поселка Бугунжа на расчетный срок составляет 100 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения в соответствии с табл. 1 СНиП 2.04.02-84* составляет 210 л/сут на одного жителя.

- Расчетный суточный расчет расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды составляет:

Qсут. = 210л/сут · 100чел/1000 = 21м³/сут

- Расход воды на полив зеленых насаждений

Qпол. = 50л · 100чел/1000 = 5м³/сут

- Количество воды на нужды промышленности (автокемпинг) определяется в соответствии с п. 2.1 прим. 4 СНиП 2.04.02-84*  и составляет 20% от суточного расхода

Qпр. = (21м³/сут + 5м³/сут) ·20/100 = 5,2м³/сут

Общий расход воды на расчетный срок составит:

Qсут. = 21м³/сут + 5м³/сут+ 5м³/сут = 31м³/сут

х. Кизинка

Численность населения поселка Кизинка на расчетный срок составляет 400 человек.

1. Расчетный суточный расчет расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды составляет:

Qсут. = 210л/сут · 400чел/1000 = 84м³/сут

- Расход воды на полив зеленых насаждений

Qпол. = 50л · 400чел/1000 = 20м³/сут

- Количество воды на нужды промышленности (туристический комплекс)

Qпр. = (84м³/сут + 20м³/сут) ·20/100 = 20,8м³/сут

Общий расход воды на расчетный срок составит:

Qсут. = 84м³/сут + 20м³/сут + 21м³/сут = 125м³/сут

п. Узловой

IV. Численность населения поселка Узловой на расчетный срок составляет 1200 человек.

1. Расчетный суточный расчет расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды составляет:

Qсут. = 210л/сут · 1200чел/1000 = 252м³/сут

- Расход воды на полив зеленых насаждений

Qпол. = 50л · 1200чел/1000 = 60м³/сут

Общий расход воды на расчетный срок составит:

Qсут. = 252м³/сут + 60м³/сут = 312м³/сут

В перспективных планах необходимо предусмотреть обеспечение водой питьевого качества население всех поселков. Т.к. эти населенные пункты находятся на значительных расстояниях друг от друга, от целесообразно внедрение децентрализованного принципа: в каждом поселке необходимо произвести разведку на возможность использования подземных вод, бурение скважин, строительство водопроводных сетей, внедрение современных технологий в систему подачи воды потребителям.

### Водоотведение

В настоящее время Баговское сельское поселение (ст. Баговская, пос. Бугунжа, х. Кизинка, пос. Узловой) централизованной системы канализации не имеет.

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 21 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.03-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

ст. Баговская

Согласно произведенным расчетам расход бытовых сточных вод для ст. Баговской составляет 588 м³/сут.

Проектные предложения по водоотведению ст. Баговская

В условиях сложного рельефа местности инженерное обеспечение жилых и общественных зданий (при малоэтажном строительстве) ст. Баговской может быть обеспечено путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает учреждения обслуживания населения, в том числе локальные очистные сооружения. Это позволит организовать типовое инженерное обеспечение, исключить протяженные инженерные коммуникации, КНС и т.п. Кроме того, достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных инженерных коммуникаций. Внедрение децентрализованного кластерного принципа позволит также сократить потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Все это обеспечивает экономическую эффективность, сокращение капитальных затрат и улучшение санитарных и экологических показателей.

Согласно произведенным расчетам общий расход бытовых сточных вод для:

п. Бугунжа составит 22,3 м³/сут;

х. Кизинка – 89,2 м³/сут;

п. Узловой – 252 м³/сут.

Проектные предложения по водоотведению для п. Бугунжа, п. Узловой, х. Кизинка

В плане развития систем водоотведения для пос. Бугунжа, хутора Кизинка, пос. Узловой необходимо предусматривать строительство отдельных очистных сооружений малой мощности. Для этой цели может быть предложена комплексная установка биологической очистки сточных вод «Техносфера БИО»: для пос. Бугунжа БИО-25; для хутора Кизинка БИО-100; для пос. Узловой БИО-200 и БИО-50. Эти установки предназначены для усреднения и биологической очистки хозяйственно – бытовых сточных вод и доочистка стоков до норм сброса в водоемы.

### Слаботочные сети

Основной задачей данного раздела является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора. По результатам расчетов принимаются проектные решения о необходимости размещения в этих районах новых АТС или реконструкции существующих. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Баговского сельского поселения.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Баговского сельского поселения.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- Радиофикация

Радиофикация Баговского сельского поселения проектируется от эфирных источников. Проводная радиофикация будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

- Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Качество принимаемых программ:

- 1 канал – неустойчивое;

- РТР (Россия) – неустойчивое;

- НТК – хорошее;

- ТВЦ – неустойчивое.

- Телефонизация

Существующее положение

Баговской линейно-технический участок является структурным подразделением Восточно-Кубанского узла электросвязи Краснодарского филиала ОАО «ЮТК». Основной задачей Баговского линейно-технического участка является:

- обеспечение  на территории  сельского поселения бесперебойной и качественной работы всех средств электрической связи, совершенствование технической эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых технологий.

Состояние слаботочных сетей на территории Баговского сельского поселения характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

- отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации  ст. Баговской определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-6-85.

Монтированная номерная емкость телефонной сети общего пользования в поселении составляет 200 номеров. Количество абонентов по состоянию на 01 января 2008 года составляет 209 (из них 9 прямых номеров из поселка Мостовского). В сельском поселении установлены 4 таксофона универсальных услуг связи (ст. Баговская, поселок Узловой, хутор Кизинка, поселок Бугунжа).

Услуги почтовой связи жителям Баговского сельского поселенияпредоставляются через два отделения почтовой связи (ОПС) ФГУП «Почта России» 4–го класса 5 раз в неделю. Предоставляются все виды услуг почтовой связи. В одном отделении почтовой связи установлен пункт коллективного доступа (ПКД) в сеть Интернет.

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210×0.76+270×0.12+710×0.06+580×0.04+1000×0.02=278 тлф.

| Наименование населенного пункта | Население существующее, тыс.чел | Население на расчетный срок, тыс.чел | Прирост, тыс.чел. | Проектируемая телефонизация, номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Баговская | 1,28 | 2,80 | 1,52 | 778 |
| п.Бугуджа | 0,048 | 0,10 | 0,052 | 28 |
| п.Узловой | 0,56 | 1,50 | 0,64 | 333 |
| Х.Кизинка | 0,017 | 0,40 | 0,38 | 111 |
| Итого | 1,90 | 4,50 | 2,60 | 1250 |

На данный момент функционирует 200 номеров сельской АТС.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 1050 телефонов на 1000 человек населения.

Генеральной дирекцией ОАО «ЮТК» был заключен договор об оказании универсальной услуги телефонной связи с использованием в сельском поселении таксофонов, необходимо:

- предусмотреть строительство магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне проектируемой застройки;

- предусмотреть расширение и реконструкцию линейно-кабельных сооружений связи в зоне существующей застройки.

Проектом генерального плана предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноёмкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на ближайшие 20-25 лет. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

С учетом развития  Баговского сельского поселения требуют своего решения следующие задачи:

- на базе существующей АТС произвести переоснащение оборудования на  современное  цифровое типа ЦАТС «Омега», позволяющее улучшить качество связи, а также использование абонентами дополнительных услуг связи таких как: переадресация входящего вызова на заданный номер телефона; уведомление о поступлении нового вызова; автоматическая побудка-напоминание; временный запрет входящей или исходящей связи; прямая и конференц-связь.

- создание условий для эффективной работы операторов связи;

- дальнейшее развитие конкурентной среды на рынке услуг связи;

- обеспечение равных прав для всех операторов связи;

- повышение инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли;

- развитие новых технологий;

- построение современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры. Развитие сетей местной телефонной и сотовой связи, модернизация сети проводного вещания, развитие современных технологий телекоммуникаций;

- в целях обеспечения надежной и качественной работы средств связи необходимо строительство ВОЛС.

В районе  успешно реализуется правительственная программа «Образование», направленная на подключение к сети Интернет всех образовательных учреждений.

В целях уверенного приема сигналов  операторов сотовой связи планируется строительство вышки ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2006 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га | 106743,6 | 106743,6 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 1332,7/ 1,3 | 930,93/ 0,9 |
|  | земли населенных пунктов | га / % | 650,9/ 0,6 | 1052,7/ 1,0 |
|  | земли лесного фонда | га / % | 65334,58/ 61,2 | 65334,58/ 61,2 |
|  | земли особо охраняемых территорий | га / % | 37357,0/ 35,0 | 37357,0/ 35,0 |
|  | земли запаса | га / % | 2068,42/ 1,9 | 2068,42/ 1,9 |
| 1.2 | Территории земель населенных пунктов, всего: | га | 650,9 | 1052,7 |
|  | Жилая зона | га | 558,4 | 748,9 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 1,4 | 57,2 |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 1,6 | 4,5 |
|  | Улично-дорожная сеть | га | 55,8 | 75,5 |
|  | Зона размещения объектов отдыха и туризма | га | - | 57,6 |
|  | Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования, спортивного назначения, залесенные территории | га | 2,0 | 31,9 |
|  | Зона кладбищ | га | 2,8 | 6,9 |
|  | Резерв развития населенного пункта | га | - | 68,0 |
|  | Прочие территории | га | 28,9 | 2,2 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 1900 | 4500 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ст. Баговская | чел. | 1278 | 2800 |
|  | п. Бугунжа | чел. | 48 | 100 |
|  | х. Кизанка | чел. | 17 | 400 |
|  | п. Узловой | чел. | 557 | 1200 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 – 54 лет) лет) | чел./% к общей численности населения | 1084/57,1 | 2669/59,3 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% к общей численности населения | 467/24,6 | 1054/23,4 |
| 2.3 | Плотность жилой застройки | чел./га | 3,0 | 5,2 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | 268 | 1196 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут | - | 951,5 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт | 1736 | 2931 |
|  | годовой расход | кВт·ч/год | н/д | 10939 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. м3/год | - | 11034 |
|  | Часовой расход газа | м3/час | - | 6131 |